ou50

ОГРАНИЧЕННАЯ ОДНОГОДИЧНАЯ ГАРАНТИЯ ФИРМЫ MERCURY MARINE (СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ, СРЕДНИЙ ВОСТОК, АФРИКА)

Что входит в гарантию

Фирма Mercury Marine гарантирует отсутствие дефектов в материале и изготовлении в течение периода, указанного ниже, на каждый новый подвесной двигатель типа Меркюри, подвесной двигатель типа Маринер, Водометные Двигатели, Подруливающие Двигатели с Электрическим Приводом, Стационарные Внутренние или Кормовые Двигатели типа Меркруизер (для круизных/прогулочных плавсредств).

# ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ГАРАНТИИ

Данная Ограниченная Гарантия действует в течение срока в один (1) год со дня первоначального приобретения изделия для цели отдыха и развлечения розничным покупателем, или со дня первоначального ввода изделия в эксплуатацию, в зависимости от того, какая дата раньше. Коммерческие (промышленные) пользователи данных изделий получают гарантию на срок в один (1) год, исчисляющуюся со дня первой розничной продажи, или по накоплении 500 часов эксплуатации изделия, смотря по тому, какая дата наступит раньше. Коммерческое использование определяется как любая работа или эксплуатация изделия, или любое использование изделия, приносящее доход, приходящееся на любую часть гарантийного периода, даже если изделием для таких целей пользуются лишь время от времени. Ремонт не продляет срок гарантии свыше первоначально установленного периода. Оставшийся не истекший гарантийный срок может быть передан последующему покупателю при условии соответствующей перерегистрации изделия.

# УСЛОВИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬСЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Гарантия дается только розничным клиентам (покупателям, заказчикам) которые приобретают изделие у Дилера (Продавца), уполномоченного фирмой Mercury Marine для распространения изделия в той стране, где происходит продажа, и только после того, как будет выполнен и документально оформлен установленный фирмой Mercury Marine процесс предпродажной инспекции (осмотра). Гарантия становится действительной после надлежащей регистрации изделия уполномоченным дилером. Неточная и несоответствующая информация в отношении использования изделия для целей отдыха и развлечения, или последующее изменение применения изделия от цели отдыха и развлечения на коммерческое использование (если только оно не будет надлежащим образом перерегистрировано) может повлечь за собой лишение гарантии, что является целиком и полностью прерогативой фирмы Mercury Marine. Должно соблюдаться текущее техническое обслуживание изделия с целью сохранения гарантии. Если указанное текущее техническое обслуживание будет выполняться самим розничным продавцом, фирма Mercury Marine оставляет за собой право на сохранение гарантии в будущем при условии предоставления ей доказательств соответствия и правильности технического обслуживания.

# ЧТО ОБЯЗАНА СДЕЛАТЬ ФИРМА MERCURY MARINE

Единственное и исключительное обязательство фирмы Mercury Marine в отношении данной гарантии сводится, по нашему усмотрению, к ремонту дефектной части, замене такой детали или деталей на новые или восстановленные и сертифицированные фирмой Mercury Marine детали/части, или же к возврату (возмещению) стоимости изделия. Фирма Mercury Marine оставляет за собой право время от времени улучшать или модифицировать свою продукцию без взятия на себя обязательств по модификации уже выпущенных ранее изделий.

# КАКИМ ОБРАЗОМ ПОЛУЧИТЬ ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Клиент (покупатель) должен обеспечить фирму Mercury Marine соответствующей возможностью для ремонта или предоставить надлежащий доступ к изделию для проведения гарантийного обслуживания. Гарантийные претензии принимаются при наличии доставки изделия для осмотра к дилеру фирмы Mercury Marine, уполномоченному для проведения гарантийного обслуживания. Если покупатель не может доставить изделие к вышеуказанному дилеру, об этом фирме Mercury Marine должно быть дано письменное извещение. Мы в таком случае организуем осмотр и любой ремонт, подпадающий под гарантийное обслуживание. В этом случае покупатель должен будет оплатить все расходы, связанные с транспортом и/или со временем, затраченным на проезд и обслуживание. Если услуга по ремонту не подпадает под вышеуказанные гарантийные обязательства, покупатель должен будет оплатить стоимость всего материала по ремонту и любые другие затраты, связанные с данным обслуживанием. Покупатель не должен отсылать изделие или части изделия непосредственно на завод-изготовитель фирмы Mercury, если только на это не будет особой просьбы самой фирмы. Для получения гарантийного обслуживания единственным действительным идентификационным документом является регистрационная карточка изделия, она должна быть представлена дилеру во время получения требуемого гарантийного обслуживания.

# ЧТО НЕ ВХОДИТ В ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Ограниченная гарантия не охватывает проведение текущего технического ухода, налаживание, регулировки, нормальный износ, а также повреждения, вызванные неправильным обращением и ненормальным использованием, применением гребного винта или передаточного числа трансмиссии, которые не позволяют двигателю работать с полным газом в пределах рекомендованных оборотов (смотрите Руководство по Эксплуатации и Техническому Обслуживанию), эксплуатацией изделия в манере, несовместимой с рекомендованной в части Руководства по Эксплуатации и Техобслуживанию, касающейся эксплуатации/обслуживания, небрежным обращением, непредвиденным происшествием, затоплением двигателя, ненадлежащей установкой (технические условия и технология надлежащей установки определены в инструкции по установке изделия), ненадлежащим обслуживанием, использованием аксессуаров или деталей, изготовленных или проданных не нами, как-то крыльчатками водометного насоса и вкладышами (втулками), эксплуатацией с сортами топлива, масел или смазочных материалов, которые непригодны для применения в изделии (смотрите Руководство по Эксплуатации и Техобслуживанию), изменением или удалением деталей, или поступлением воды в двигатель через отверстие подачи топлива, или воздухозаборное или выхлопное отверстия. Использование изделия для гонок или другой деятельности, связанной с гонками/соревнованиями, или эксплуатация изделия с редуктором гоночного типа в любом случае, даже в случае такого использования предыдущим владельцем изделия, лишает изделие гарантии.

Затраты, связанные с отправлением/транспортировкой, спуском на воду, буксировкой, хранением, телефоном, арендой, различными неудобствами, оплатой слипа/стапеля, страховкой, выплатами по ссуде, потерей времени, потерей дохода, или какими-либо другими видами непредвиденных или косвенных убытков, не покрываются настоящей гарантией. Также не покрываются настоящей гарантией расходы, связанные с удалением и/или заменой переборок лодки/катера или заменой материала, вызванные конструкцией лодки/катера, для получения доступа к изделию.

Никому из конкретных лиц или самостоятельных организаций, включая уполномоченных фирмой Mercury Marine дилеров, самой фирмой Mercury Marine не дано право давать какие-либо заявления, представления или гарантии в отношении изделия, кроме тех, которые предусмотрены настоящими гарантийными обязательствами, и если таковые будут сделаны, они не должны и не могут быть предъявлены фирме Mercury Marine.

В отношении дополнительной информации, касающейся случаев и обстоятельств, покрываемых данными гарантийными обязательствами, и не покрываемых ими, смотрите главу Область Действия Гарантии, содержащейся в Руководстве по Эксплуатации и Техобслуживанию, включенную в качестве ссылки в настоящую гарантию.

ОТКАЗЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ: ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ГОДНОСТИ К ПРОДАЖЕ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ К КАКОЙ-ЛИБО КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ НИКОИМ ОБРАЗОМ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ. В ТОЙ СТЕПЕНИ, В КАКОЙ В ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ГАРАНТИЯХ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОТКАЗАНО, ТАКОВЫЕ ГАРАНТИИ ОГРАНИЧЕНЫ САМИМ СРОКОМ ГАРАНТИЙНОГО ПЕРИОДА. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ И ПОВРЕЖДЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ПРОИСШЕСТВИЯМИ, НЕ ПОКРЫВАЮТСЯ ГАРАНТИЙНЫМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ. НЕКОТОРЫЕ ГОСУДАРСТВА/СТРАНЫ НЕ ДОПУСКАЮТ ОТКАЗОВ, ОГРАНИЧЕНИЙ И ИСКЛЮЧЕНИЙ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННЫХ ВЫШЕ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ОНИ МОГУТ БЫТЬ И НЕ ПРИМЕНИМЫ К ВАМ (К ВАШЕМУ СЛУЧАЮ). ДАННАЯ ГАРАНТИЯ ДАЕТ ВАМ КОНКРЕТНЫЕ ЗАКОННЫЕ ПРАВА, ОДНАКО ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ ИМЕТЬ ЗАКОНЫЕ (ЮРИДИЧЕСКИЕ) ПРАВА, КОТОРЫЕ ВАРЬИРУЮТСЯ ОТ ГОСУДАРСТВА К ГОСУДАРСТВУ, И ОТ СТРАНЫ К СТРАНЕ.

# ou51

# ТРЕХЛЕТНЯЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ ПО ОТКАЗАМ, СВЯЗАННЫМ С КОРРОЗИЕЙ

ЧТО ВХОДИТ В ГАРАНТИЮ

Фирма Mercury Marine обеспечивает гарантийные обязательства в течение периода, указанного ниже, на каждый новый подвесной двигатель типа Меркюри, подвесной двигатель типа Маринер, Гоночный Двигатель типа Меркюри, Водометные Двигатели, Подруливающие Двигатели с Электрическим Приводом, Дистанционную (следящую) Систему Управления Гоночным Двигателем типа Меркюри, Стационарные Внутренние или Кормовые Двигатели (Изделия) типа Меркруизер, вышедшие из строя в результате прямого воздействия коррозии.

# ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ГАРАНТИИ

Данная Ограниченная Гарантия действует в течение трех (3) лет со дня первоначального приобретения изделия, или со дня первоначального ввода изделия в эксплуатацию, в зависимости от того, какая дата раньше. Ремонт или замена частей/деталей, или выполнение сервисного обслуживания по гарантийным обязательствам не продляет срок гарантии свыше первоначально установленного периода. Оставшийся не истекший гарантийный срок может быть передан последующему покупателю (для некоммерческого использования) при условии соответствующей перерегистрации изделия.

# УСЛОВИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬСЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Гарантия дается только розничным клиентам (покупателям, заказчикам) которые приобретают изделие у Дилера (Продавца), уполномоченного фирмой Mercury Marine для распространения изделия в той стране, где происходит продажа, и только после того, как будет выполнен и документально оформлен установленный фирмой Mercury Marine процесс предпродажной инспекции (осмотра). Гарантия становится действительной после надлежащей регистрации изделия уполномоченным дилером. Чтобы обеспечить действенность гарантийных обязательств, на лодке/катере должны применяться устройства предотвращения коррозии, определенные в Руководстве по Эксплуатации и Техобслуживанию, а также должен своевременно осуществляться текущий технический уход, определенный в Руководстве по Эксплуатации и Техобслуживанию (включая, без каких-либо ограничений, замену анодных/защитных протекторов, использование заданных определенных смазочных материалов, и заделку мелких царапин). Если указанное текущее техническое обслуживание будет выполняться самим розничным продавцом, фирма Mercury Marine оставляет за собой право на сохранение гарантии в будущем при условии предоставления ей доказательств соответствия и правильности технического обслуживания.

# ЧТО ОБЯЗАНА СДЕЛАТЬ ФИРМА MERCURY MARINE

Единственное и исключительное обязательство фирмы Mercury Marine в отношении данной гарантии сводится, по нашему усмотрению, к ремонту корродированной части/детали, замене такой детали или деталей на новые или восстановленные и сертифицированные фирмой Mercury Marine детали/части, или же к возврату (возмещению) стоимости изделия. Фирма Mercury Marine оставляет за собой право время от времени улучшать или модифицировать свою продукцию без взятия на себя обязательств по модификации уже выпущенных ранее изделий.

Каким образом получить гарантийное обслуживание

Клиент должен обеспечить фирму Mercury Marine соответствующей возможностью для ремонта или предоставить надлежащий доступ к изделию для проведения гарантийного обслуживания. Гарантийные претензии принимаются при наличии доставки изделия для осмотра к дилеру фирмы Mercury Marine, уполномоченному для проведения гарантийного обслуживания. Если покупатель не может доставить изделие к вышеуказанному дилеру, об этом фирме Mercury Marine должно быть дано письменное извещение. Мы в таком случае организуем осмотр и любой ремонт, подпадающий под гарантийное обслуживание. В этом случае покупатель должен будет оплатить все расходы, связанные с транспортом и/или со временем, затраченным на проезд и обслуживание. Если услуга по ремонту не подпадает под вышеуказанные гарантийные обязательства, покупатель должен будет оплатить стоимость всего материала по ремонту и любые другие затраты, связанные с данным обслуживанием. Покупатель не должен отсылать изделие или части изделия непосредственно на завод-изготовитель фирмы Mercury, если только на это не будет особой просьбы самой фирмы. Для получения гарантийного обслуживания единственным действительным идентификационным документом является регистрационная карточка изделия, она должна быть представлена дилеру во время получения требуемого гарантийного обслуживания.

### ЧТО НЕ ВХОДИТ В ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Данная ограниченная гарантия не охватывает коррозию системы электрики, коррозию, возникшую в результате повреждения, коррозию, влияющую исключительно лишь на внешний вид, коррозию, возникшую в результате небрежного или ненадлежащего обслуживания, коррозию вспомогательных аксессуаров, инструментов, системы рулевого управления; коррозию установленной на заводе водометной установки; повреждение вследствие обрастания (морскими водорослями); коррозию изделий, проданных с гарантийным сроком по изделию менее одного года; коррозию изделий, использованных в коммерческом применении. Коммерческое использование определяется как любая работа или эксплуатация изделия, или любое использование изделия, приносящее доход, приходящееся на любую часть гарантийного периода, даже если изделием для таких целей пользуются лишь время от времени.

Не покрывается гарантийными обязательствами коррозия, вызванная блуждающими паразитными электрическими токами (береговыми силовыми соединениями, соседними лодками, металлом, погруженным в воду), от такой коррозии следует защищаться применением систем защиты от коррозии, таких как системы марки Mercury Precision Parts или Quicksilver MerCathode (системой водно-катодной ртутной амальгамы), и/или Гальваническим Изолятором (системой гальванической изоляции). Повреждение от коррозии, вызванное ненадлежащим применением красок против обрастания на медной основе, также не покрывается настоящей гарантией. Если требуется защита против обрастания, то для применения на лодках/катерах с Подвесными Моторами и на круизных катерах типа MerCruiser рекомендуются краски против обрастания на основе Трибутил-Олово-Адипата (адипиновой кислоты) (ТВТА). В тех районах, где применение красок на основе ТВТА законодательно запрещено, на корпусе и транце (транцевой корме) могут быть применены краски на основе меди. Не применяйте краску на подвесных двигателях или изделиях типа MerCruiser (для круизных/прогулочных плавсредств). Кроме того, следует соблюдать осторожность, чтобы избежать электрического внутреннего соединения между гарантийным изделием и краской. В отношении дополнительных подробностей обратитесь к Руководству по Эксплуатации и Техобслуживанию.

В отношении дополнительной информации, касающейся случаев и обстоятельств, покрываемых данными гарантийными обязательствами, и не покрываемых ими, смотрите главу Область Действия Гарантии, содержащейся в Руководстве по Эксплуатации и Техобслуживанию, включенную в качестве ссылки в настоящую гарантию.

ОТКАЗЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ: ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ГОДНОСТИ К ПРОДАЖЕ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ К КАКОЙ-ЛИБО КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ НИКОИМ ОБРАЗОМ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ. В ТОЙ СТЕПЕНИ, В КАКОЙ В ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ГАРАНТИЯХ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОТКАЗАНО, ТАКОВЫЕ ГАРАНТИИ ОГРАНИЧЕНЫ САМИМ СРОКОМ ГАРАНТИЙНОГО ПЕРИОДА. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ И ПОВРЕЖДЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ПРОИСШЕСТВИЯМИ, НЕ ПОКРЫВАЮТСЯ ГАРАНТИЙНЫМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ. НЕКОТОРЫЕ ГОСУДАРСТВА/СТРАНЫ НЕ ДОПУСКАЮТ ОТКАЗОВ, ОГРАНИЧЕНИЙ И ИСКЛЮЧЕНИЙ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННЫХ ВЫШЕ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ОНИ МОГУТ БЫТЬ И НЕ ПРИМЕНИМЫ К ВАМ (К ВАШЕМУ СЛУЧАЮ). ДАННАЯ ГАРАНТИЯ ДАЕТ ВАМ КОНКРЕТНЫЕ ЗАКОННЫЕ ПРАВА, ОДНАКО ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ ИМЕТЬ ЗАКОНЫЕ (ЮРИДИЧЕСКИЕ) ПРАВА, КОТОРЫЕ ВАРЬИРУЮТСЯ ОТ ГОСУДАРСТВА К ГОСУДАРСТВУ, И ОТ СТРАНЫ К СТРАНЕ.

### ou

### ИНФОРМАЦИЯ ПО ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ

op5

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГАРАНТИИ И ИСКЛЮЧЕНИЯ

Целью настоящего раздела является помочь устранить некоторые из наиболее часто встречающихся недоразумений в отношении области применения гарантии. Следующая информация объясняет некоторые виды обслуживания, которые не охватываются гарантией. Следующие сформулированные определенные положения включены как указания в Трехлетнюю Ограниченную Гарантию в отношении Отказа из-за Коррозии, Международную Ограниченную Гарантию по Подвесным Лодочным Моторам, и Ограниченную Гарантию по Подвесным Лодочным Моторам, действующую в США и Канаде.

Имейте в виду, что гарантийные обязательства охватывают ремонты, которые стали необходимы в течение гарантийного периода вследствие дефектов в материале и изготовлении. Гарантией не охватываются ошибки при установке, непредвиденные происшествия, нормальный износ, и ряд других причин, влияющих на изделие.

Гарантия ограничена дефектами в материале или изготовлении, но только когда продажа изделия покупателю произведена в стране, в которой распространение изделий санкционировано и одобрено нами (фирмой Mercury Marine).

В случае если у вас возникли какие-либо вопросы в отношении области действия гарантии, свяжитесь с вашим уполномоченным (официальным) дилером. Они с удовольствием ответят на любые вопросы, которые у вас есть.

Общие исключения из гарантии:

- Незначительные регулировки и наладки, включая проверку, чистку или регулировку свечей зажигания, проверку компонентов системы зажигания, проверку установок карбюратора, проверку фильтров, ремней, органов управления, и проверку смазки, выполненные в связи с нормальным техобслуживанием.

- Установленные на заводе узлы Водометного Привода - Конкретными частями, исключенными из гарантии, являются: Крыльчатка водометного привода и втулка водометного привода, поврежденные от удара или изношенные; и поврежденные от воздействия воды подшипники приводного вала в результате ненадлежащего обслуживания.

- Повреждения, вызванные небрежным обращением, отсутствие техобслуживания, непредвиденными происшествиями, ненормальной эксплуатацией или ненадлежащей установкой, или ненадлежащим обслуживанием.

- Расходы по отправлению/транспортировке, спуску на воду, буксировке, расходы, связанные с удалением и/или заменой переборок лодки/катера или заменой материала, вызванные конструкцией лодки/катера, для получения доступа к изделию, все расходы, связанные с транспортом и/или затратами времени на проезд, и т.д. Для гарантийного обслуживания к изделию должен быть обеспечен достаточный (надлежащий) доступ. Клиент/пользователь должен доставить изделие официальному уполномоченному дилеру.

- Дополнительные сервисные работы, выполненные по просьбе заказчика, другие, нежели необходимые для удовлетворения обязательств по гарантии.

### op

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГАРАНТИИ

### op6

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГАРАНТИИ И ИСКЛЮЧЕНИЯ

- Работы, выполненные лицом/предприятием другим, нежели уполномоченный дилер, могут подлежать гарантии только при следующих обстоятельствах: Когда они выполнены в аварийном порядке (при условии, что в данном районе не было в наличии уполномоченных дилеров, могущих выполнить требуемую работу, или не имелось средств и возможностей для транспортировки (гарантийного изделия), и т.д., и при наличии получения предварительного разрешения завода-изготовителя на проведения работ на данном предприятии).

- Все побочные убытки и/или косвенные убытки (расходы на хранение, телефон или какие-либо расходы на аренду, расходы по неудобству или потерям времени или доходов) лежат на ответственности владельца.

- Использование других запасных частей, нежели оригинальные запчасти фирмы Mercury Precision или Quicksilver, при производстве гарантийных ремонтов.

- Замена масел, смазочных материалов или жидкостей в процессе нормального техобслуживания, является ответственностью пользователя, если только утечка или загрязнение, причиненные вышеуказанным смазочным и другим материалам, не вызваны отказом изделия, подлежащего гарантийному рассмотрению.

- Участие в гонках или в подготовке к гонкам, или в других видах деятельности, связанной с соревнованиями, или в случае применения редуктора гоночного типа.

- Шум двигателя не обязательно указывает на серьезные проблемы в двигателе. Если диагностика указывает на серьезную внутреннюю проблему в двигателе, могущую привести к отказу, то проблема/состояние, ответственное за шум в двигателе, должна быть исправлена по гарантии.

- Повреждение редуктора привода и/или гребного винта, вызванное ударом о подводное препятствие, рассматривается как (непредвиденное) происшествие на море.

- Поступление воды через отверстие приема топлива, или через отверстие воздухозаборника или выхлопное отверстие, или затопление (изделия).

- Отказ какой-либо детали, вызванный отсутствием воды охлаждения двигателя, что является следствием запуска двигателя вне воды, попадания постороннего предмета в водозаборник, приведшего к его засорению, установки двигателя излишне высоко (от уровня воды) или излишнего углового наклона двигателя.

- Использование сортов топлива или смазочных материалов, непригодных к использованию в изделии. Смотрите Главу "Техобслуживание".

- Наша ограниченная гарантия не применяется к каким-либо повреждениям наших изделий, вызванным или установкой, или использованием частей/деталей и аксессуаров (вспомогательных устройств), которые не произведены или не проданы нами. Отказы, которые не относятся к использованию таких частей/деталей или аксессуаров, подпадают под условия гарантии, если (с другой стороны) они соответствуют условиям ограниченной гарантии на наше изделие.

ob

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

oba1б,

##### ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЯЗАННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА ЛОДКИ/КАТЕРА

Человек, управляющий лодкой (рулевой, водитель), является ответственным за правильную и безопасную эксплуатацию лодки, и за безопасность пассажиров и всех лиц, находящихся в лодке. Настоятельно рекомендуется, чтобы каждый рулевой/водитель лодки полностью прочитал и понял все Руководство, прежде чем пользоваться подвесным лодочным двигателем.

Позаботьтесь,чтобы, по крайней мере, еще один человек на борту был надлежащим образом проинструктирован по основам запуска и управления подвесным двигателем и самой лодкой, в случае если водитель будет неспособен управлять лодкой.

obb1

##### ПРЕЖДЕ ЧЕМ УПРАВЛЯТЬ ВАШИМ ПОДВЕСНЫМ ЛОДОЧНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

Внимательно прочитайте руководство. Научитесь надлежащим образом управлять вашим подвесным лодочным двигателем. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, обратитесь к вашему местному дилеру.

Информация по безопасности и эксплуатации, практикуемая вместе с соответствующим здравым смыслом, может помочь вам предотвратить травматизм и повреждение изделия.

В настоящем руководстве, как и на табличках безопасности, размещенных на подвесном двигателе, используются следующие символы безопасности, призванные привлечь ваше внимание к специальным инструкциям по технике безопасности, которым вы должны следовать.

|  | ОПАСНОСТЬ |
| --- | --- |
| ОПАСНОСТЬ - Непосредственные факторы, которые ПРИВЕДУТ к серьезной персональной травме или к смертельному исходу. |
|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Факторы или опасные действия, которые МОГУТ ПРИВЕСТИ к серьезной персональной травме или к смертельному исходу. |
|  | ОСТОРОЖНО |
| ОСТОРОЖНО - Факторы или опасные действия, которые могут привести к небольшой травме, или к повреждению изделия или собственности. |

ВМЕСТИМОСТЬ ПО ТРЕБОВАНИЯМ БЕРЕГОВОЙ ОХРАНЫ США

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ В ЛОШАДИНЫХ СИЛАХ ХХХ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЕ КОЛЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК ХХХ МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ХХХ

##### obc2

##### МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ ЛОДКИ В ЛОШАДИНЫХ СИЛАХ

- Не перегружайте лодку и не устанавливайте двигатель чрезмерной мощности. Большинство лодок имеют требуемую табличку вместимости/грузоподъемности, в которой указывается максимальная допустимая мощность двигателя и максимальная нагрузка (грузоподъемность), определенная производителем в соответствии с определенными федеральными указаниями (правилами и нормами). Если у вас имеются сомнения, свяжитесь с вашим местным дилером или фирмой-изготовителем лодки.

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
| Применение подвесного лодочного двигателя, который превышает ограничение лодки по максимальной мощности двигателя в л.с., может: 1. привести к потере управления лодкой 2. чрезмерно перегрузить кормовую (транцевую) часть лодки, изменив таким образом технические характеристики плавучести лодки или 3. вызвать разлом (разрушение) лодки, в особенности в кормовой части. Перегруз лодки по мощности двигателя может привести к серьезным травмам, смертельному исходу, или к повреждению лодки. |

obd2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ЛОДКИ С ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫМИ (ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫМИ) ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

- Если ваш подвесной лодочный двигатель предстоит использовать на высокоскоростной и высокоэффективной лодке, с которой вы еще не знакомы, мы рекомендуем, чтобы вы никогда сразу же не эксплуатировали лодку на ее полном скоростном режиме, а попросили бы сначала ориентировочно ознакомить вас с характеристиками лодки и произвести ознакомительную демонстрационную поездку с вашим дилером или водителем, имеющим опыт управления такой комбинацией лодки/вашего двигателя. Для дополнительной информации закажите экземпляр нашего буклета "Эксплуатация Высокоэффективных Высокоскоростных Лодок" у вашего местного дилера, дистрибутора или от фирмы Mercury Marine (Позиция Номер 90-848481)

Модели подвесных лодочных двигателей с дистанционным управлением

- Дистанционное управление, подключенное к вашему подвесному двигателю, должно быть оборудовано защитным устройством, позволяющим запускать двигатель только на нейтрали. Это исключит возможность запуска двигателя,  когда рычаг переключения передач находится в каком-либо положении, а не в нейтральном.

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
| Избегайте серьезной травмы или смертельного исхода, могущего возникнуть от неожиданного ускорения при запуске вашего двигателя. Конструкция данного подвесного лодочного двигателя требует, чтобы дистанционное управление, применяемое с ним, имело встроенное защитное устройство "запуска-только-в-нейтрали". |

obf1

ПРИМЕЧАНИЕ ПО ДИСТАНЦИОННОМУ УПРАВЛЕНИЮ

- Рулевая сошка, которая соединяет трос рулевого управления с двигателем, должна быть закреплена с применением самоконтрящихся гаек (а). Эти самоконтрящиеся гайки никогда не должны заменяться на обычные гайки (несамоконтрящиеся), так как их крепление может ослабнуть от вибрации, освободив и разъединив сошку рулевого управления.

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
| В результате разъединения сошки рулевого управления лодка может сделать внезапный полный резкий поворот. Это потенциально опасное действие может привести к падению людей в лодке за борт, подвергая их серьезной травме или смертельному исходу. |

##### СТОП-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (АВАРИЙНЫЙ) С ВЫТЯЖНЫМ ШНУРОМ

- Целью стоп-выключателя с вытяжным шнуром является выключение (остановка) двигателя, когда рулевой (водитель) излишне удаляется от своего места управления лодкой (в результате случайного перемещения со своего места), таким образом шнур задействует выключатель. Румпельные рукоятки подвесных двигателей и устройства дистанционного управления двигателем оборудованы стоп-выключателями с вытяжным шнуром. Стоп-выключатель с вытяжным шнуром может быть установлен в качестве вспомогательного аксессуара - обычно на приборной панели или в стороне рядом с местом водителя.

- Вытяжной шнур - это обычно шнур длиной между 4 и 5 футами (1220 и 1524 мм) в вытянутом состоянии с защелкой-захватом на другом конце для прикрепления к водителю. Шнур свернут в спираль, чтобы сделать его как можно короче в незадействованном состоянии с целью сведения к минимуму возможности его запутывания с соседними предметами. Его длина в вытянутом состоянии выбрана с учетом сведения к минимуму возможности случайного задействования стоп-выключателя в случае, если водитель задумает передвинуться в пределах зоны его нормального положения водителя. Если желательно иметь более короткий шнур, оберните шнур вокруг руки или ноги водителя (рулевого), или сделайте узел на шнуре.

ob

###### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТОП-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ВЫТЯЖНЫМ ШНУРОМ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Прежде чем продолжать далее, прочитайте следующую Информацию по Безопасности.

Важная Информация по Безопасности: Целью стоп-выключателя с вытяжным шнуром является выключение (остановка) двигателя, когда рулевой (водитель) излишне удаляется от своего места управления лодкой, таким образом шнур задействует выключатель. Это может произойти, если водитель случайно выпадет за борт, или переместится в пределах лодки на достаточное расстояние от места управления лодкой. Случайные толчки и выпадения за борт наиболее вероятно могут произойти на лодках определенного типа, таких как надувные лодки с низкими бортом, высокоэффективные скоростные лодки и легкие чувствительные в обращении валкие рыбацкие лодки, управляемые румпельной рукояткой. Случайные толчки и падения за борт также возможны как результат плохой недостаточной практики управления, такой как сидение на самом краю скамейки или на планшире при глиссирующих скоростях, стояние в лодке на глиссирующих скоростях, сидение на приподнятой палубе рыбацких лодок, применение скоростей глиссирования в мелких водах или в водах, кишащих препятствиями, выпускание из рук штурвала или румпельной рукоятки и управление румпельной рукояткой не захватом ее рукой, а толчками в одном направлении, а также употребление алкоголя или наркотиков, или излишне смелые залихватские маневры на скоростной лодке.

В то время как  стоп-выключатель с вытяжным шнуром немедленно остановит двигатель, лодка будет продолжать движение по инерции на некоторое расстояние в зависимости от скорости и угла поворота при остановке мотора. При движении по инерции лодка может причинить на своем пути травму кому-либо такую же серьезную, как могла бы и на полном ходу.

Мы настоятельно рекомендуем, чтобы другие лица, находящиеся в лодке, были инструктированы в отношении процесса запуска и эксплуатации, если потребуется управлять двигателем в аварийном случае (например, если водитель случайно выпадет за борт).

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
| Случись рулевому выпасть за борт лодки, возможность серьезной травмы или смерти от того, что его переедет лодка, может быть значительно уменьшена немедленной остановкой двигателя. Всегда надежно закрепляйте оба конца вытяжного шнура стоп-выключателя - конец к стоп-выключателю и другой конец к рулевому. |

Имеется также возможность случайного или непреднамеренного задействования выключателя во время нормальной эксплуатации. Это может привести к любой из следующих или ко всем следующим потенциально опасным ситуациям:

- Люди в лодке могут быть брошены вперед вследствие неожиданной потери движения (лодки) вперед - особая забота для пассажиров, сидящих в передней части лодки, которые могут быть вывалены за борт по носу и, возможно, ударены подводной частью привода двигателя или гребным винтом.

- Потеря мощности и непосредственного управления при сильном волнении, сильном течении или сильных ветрах.

- Потеря управления при швартовке.

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
| Избегайте серьезных травм или смертельных случаев от сил внезапной потери хода вследствие случайного или непреднамеренного задействования стоп-выключателя. Рулевому лодки никогда не следует оставлять поста управления, не отсоединив вначале от себя вытяжной шнур стоп-выключателя . |

#### ЗАЩИТА ЛЮДЕЙ В ВОДЕ

#### В то время как вы совершаете прогулку

Очень трудно для человека, стоящего в воде или плавающего в воде, предпринять быстрое действие с целью избежать столкновения с движущейся даже с небольшой скоростью в его/ее направлении лодкой.

Всегда замедляйте движение и проявляйте исключительную осторожность всякий раз, когда вы плывете в лодке в зоне, где могут быть люди в воде.

Каждый раз, когда лодка движется (по инерции), и переключение передач находится в нейтральной позиции, имеется достаточное воздействие воды на гребной винт, заставляющее его вращаться. Это холостое вращение гребного винта может причинить серьезную травму.

#### В то время как лодка неподвижна

Переключите подвесной двигатель в нейтраль и остановите двигатель, прежде чем позволить людям подплывать к вашей лодке или плавать возле нее.

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
| Немедленно останавливайте ваш двигатель всякий раз, когда кто-либо находится в воде возле вашей лодки. Серьезную травму человеку в воде можно причинить при касании вращающегося гребного винта, движущейся лодки, движущегося кожуха привода винта, или какого-либо другого твердого предмета, жестко закрепленного на движущейся лодке или кожухе привода. |

#### ПРИМЕЧАНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРОВ - ПОНТОННЫЕ ЛОДКИ И ЛОДКИ, ИМЕЮЩИЕ ПАЛУБУ

Всегда, когда лодка находится в движении, наблюдайте за размещением всех пассажиров. Не позволяйте кому-либо из пассажиров стоять в лодке или пользоваться сиденьями, не предназначенными для использования при движении со скоростью большей, чем скорость холостого хода, потому что внезапная потеря хода лодки, такая как при навале на большую волну или при нырке в кильватерной струе, внезапный сброс газа или резкое изменение курса лодки может бросить их через носовую часть лодки. Падение через нос лодки между двумя понтонами подвергнет их наезду на них подвесного лодочного двигателя.

- Лодки, имеющие открытую переднюю палубу (полубак):

При движении лодки никому никогда не следует стоять впереди релингов. Держите всех пассажиров позади передних релингов или ограждения.

Люди на полубаке могут быть легко опрокинуты через борт, или же волна может легко подхватить людей, свесивших ноги за передний планширь, и утянуть за собой в воду.

- Лодки с установленными впереди приподнятыми на подставке сиденьями для рыбной ловли:

Эти приподнятые сиденья для рыбной ловли не предназначены для пользования ими при скорости лодки быстрее, чем скорость холостого хода или скорость траления. Сидите только на сиденьях, предназначенных для больших скоростей хода лодки.

Любые неожиданные внезапные (резкие) уменьшения скорости хода лодки могут привести к тому, что пассажир выпадет с переднего сиденья через нос лодки.

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
| Избегайте серьезных травм или смертельных случаев от выпадения через носовую часть понтонной лодки или через нос лодки, имеющей полубак, и возможности попасть под движущийся подвесной мотор. Находитесь позади полубака лодки и оставайтесь в сидячем положении при движении лодки. |

obu1

ПОДСКАКИВАНИЕ НА ВОЛНЕ И НА КИЛЬВАТЕРНОЙ СТРУЕ

Езда на лодках для развлечения и отдыха по волнам и через кильватерные струи является естественной частью прогулочного катания. Однако когда этот вид катания производится со скоростью, достаточной для частичного или полного выталкивания (выпрыгивания) корпуса лодки из воды, могут возникнуть определенные опасности, особенно в момент, когда лодка вновь касается воды.

Основной проблемой является изменение направления лодки в момент, когда лодка находится в самом прыжке. В этом случае приводнение может вызвать резкое принудительное изменение курса лодки в новом направлении. Такое резкое изменение в направлении движения может привести к тому, что люди могут быть сброшены со своих мест или выброшены из лодки.

Существует еще один не столь часто встречающийся результат подобных подскоков лодки на волнах или в кильватерной струе. Если нос вашей лодки в воздухе при прыжке уклонится достаточно вниз, то при касании воды нос лодки может проникнуть под поверхность воды и на мгновение "поднырнуть" под воду. Это приведет лодку к почти мгновенной остановке и может (в силу инерции) послать всех людей в направлении или через нос лодки. Лодка также может резко уклониться на один борт.

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
| Избегайте серьезных травм или смертельного исхода от возможности быть сброшенным с места или быть выброшенным за борт лодки, когда она приводняется после прыжка на волне или на кильватерной струе. Избегайте прыжков по волне и кильватерной струе всегда, когда это возможно. Инструктируйте всех находящихся в лодке, что если произойдет выскакивание лодки на волне или на кильватерной струе, следует сразу наклониться вниз и ухватиться рукой за любую (ближайшую) рукоятку или поручень на лодке. |

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

obt5

УДАРЫ ОБ ОПАСНЫЕ ПОДВОДНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ

Уменьшайте скорость хода всегда, когда вы ведете лодку по мелководью, или когда вы плывете в районах, где вы подозреваете наличие подводных препятствий, о которые может удариться ваш подвесной двигатель или днище лодки. Самое важное, что вы можете сделать, чтобы помочь уменьшить травмы или повреждения от удара о плавучие или подводные препятствия - это контролировать скорость лодки. В таких условиях скорость лодки должна поддерживаться на минимальной скорости глиссирования (от 15 до 25 миль в час).

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
| Чтобы избежать серьезных травм или смертельного исхода от всего подвесного мотора или его частей/деталей, которые попадут в лодку после удара о плавучее или подводное препятствие, поддерживайте максимальную скорость не выше минимальной скорости глиссирования. |

Удар о плавучее или подводное препятствие может вылиться в неисчислимое множество ситуаций. Некоторые из этих ситуаций могут привести к следующему:

- Часть подвесного лодочного мотора или он весь может слететь со своего места и влететь в лодку.

- Лодка может внезапно устремиться в новом направлении. Такое резкое изменение курса может привести к тому, что люди в лодке будут сброшены со своих мест или будут выброшены за борт.

- Резкое уменьшение скорости. Это может привести к тому, что люди в лодке будут по инерции брошены вперед, или даже могут выпасть за борт.

- Повреждения от удара, причиненные подвесному лодочному мотору и/или лодке.

obt6

УДАРЫ О ПОДВОДНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ

Имейте в виду, самое важное, что вы можете сделать, чтобы уменьшить травмы или повреждение от удара в таких ситуациях, это контролировать скорость лодки. Скорость лодки следует поддерживать до минимальной скорости глиссирования при движении в водах, про которые известно, что они содержат подводные препятствия.

После удара о подводное препятствие как можно скорее остановите двигатель и осмотрите подвесной лодочный мотор на предмет каких-либо поврежденных частей или с ослабленным креплением. Если имеется повреждение или подозрение на существование повреждения, подвесной лодочный мотор следует доставить уполномоченному дилеру для тщательного осмотра и необходимого ремонта.

Лодку также следует проверить на предмет каких-либо трещин и изломов корпуса, излома транца кормы или протечку воды.

Эксплуатация поврежденного лодочного мотора может привести к дополнительному повреждению других частей подвесного мотора, или может повлиять на управление лодкой. Если необходимо продолжить эксплуатацию (работу мотора), делайте это с сильно уменьшенными скоростями.

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
| Избегайте серьезных травм или смертельного исхода от потери управления лодкой. Постоянное плавание со значительным повреждением от удара может вылиться во внезапный отказ компонентов подвесного двигателя при последующих ударах или без них. Тщательно осмотрите подвесной двигатель и произведите любой необходимый ремонт. |

Дополнительные инструкции по технике безопасности для подвесных лодочных моторов с румпельным управлением

При эксплуатации подвесного лодочного двигателя с румпельным управлением ни рулевому, ни кому-либо из пассажиров не следует занимать место непосредственно перед двигателем, равно как нельзя класть какой-либо груз перед ним. Это пространство прямо перед двигателем может быть принудительно занято самим двигателем, если произойдет внезапное подкидывание двигателя вверх от удара о подводное препятствие.

ВЫХЛОПНЫЕ ГАЗЫ

Берегитесь Отравления Угарным Газом (оксидом углерода)

Угарный газ присутствует в выхлопных газах всех двигателей внутреннего сгорания, включая подвесные лодочные моторы, кормовые приводные двигатели и стационарные внутренние двигатели, которые двигают лодку, равно как и в генераторах, которые снабжают электропитанием вспомогательные устройства лодки. Угарный газ является смертельным газом, не имеющим ни запаха, ни цвета, ни вкуса.

Ранними симптомами отравления угарным газом, которые не следует путать с морской болезнью или пищевым отравлением, включают в себя головную боль, головокружение, сонливость и тошноту.

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
| Избегайте комбинации работающего двигателя и плохой вентиляции. Продолжительное воздействие угарного газа в достаточной концентрации может привести к потере сознания, повреждению мозга, или к смерти. |

Хорошая Вентиляция

Вентилируйте пассажирскую зону (кабину) посредством открытия боковых шторок или передних лючков, чтобы устранить газы.

- Примеры желательного прохождения воздушных потоков через лодку

ВЫХЛОПНЫЕ ГАЗЫ

Плохая Вентиляция

При определенных ходовых условиях и/или состоянии ветра в постоянно закрытые кабины или в парусиновые навесные кабины или кокпиты (кубрики) с недостаточной вентиляцией может затягиваться угарный газ. Установите один или более детекторов (обнаружителей) угарного газа на борту вашей лодки/катера.

Хотя такое и случается весьма редко, но в очень спокойный безветренный день пловцы и пассажиры, находящиеся в закрытой зоне (кабине) стоящей неподвижно лодки, имеющей работающий двигатель, или находящейся по соседству с работающим двигателем (другой лодки) могут быть подвержены опасному уровню угарного газа.

- Примеры Плохой Вентиляции:

При нахождении лодки в неподвижном состоянии

- Работающий двигатель, когда лодка ошвартована в (относительно) замкнутом пространстве.

- Лодка ошвартована близко к другой лодке, у которой работает двигатель.

В то время, когда лодка двигается

- Движение лодки с углом дифферента носа лодки излишне высоким

- Движение лодки с закрытыми носовыми лючками (эффект автомобиля с кузовом универсал) (проникновение выхлопных газов внутрь салона кузова универсал)

ob

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВЫБОР АКСЕССУАРОВ (ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ) ДЛЯ ВАШЕГО ПОДВЕСНОГО ЛОДОЧНОГО ДВИГАТЕЛЯ

Оригинальные подлинные Аксессуары фирмы Mercury Precision или фирмы Quicksilver специально разработаны и испытаны для вашего подвесного лодочного двигателя. Эти аксессуары имеются в наличии у дилеров фирмы Mercury Marine.

Некоторые аксессуары, произведенные или проданные не фирмой Mercury Marine, не предназначены для безопасного использования с вашим подвесным двигателем или с системой управления вашего подвесного двигателя. Приобретите и прочитайте руководства по установке, эксплуатации и техобслуживанию для всех выбранных вами аксессуаров.

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
| Проконсультируйтесь с вашим дилером, прежде чем устанавливать вспомогательные устройства. Неправильное применение одобренных аксессуаров или использование неприемлемых аксессуаров может привести к серьезным травмам, смертельному исходу или к отказу изделия. |

obk1

ПРЕДЛОЖЕНИЯ (УКАЗАНИЯ) ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЛОДКИ

Чтобы безопасно наслаждаться водными прогулками, ознакомьтесь с местными и государственными правилами и ограничениями по лодочному спорту, и рассмотрите следующие предложения и указания.

Используйте спасательные жилеты. Вы должны иметь одобренные индивидуальные спасательные жилеты соответствующего размера для каждого человека на борту (это требование закона), и они должны быть легко доступны.

Не перегружайте вашу лодку/катер. Большинство лодок нормированы и сертифицированы на максимально допустимую нагрузку (вес) (смотрите табличку вместимости/веса для вашей лодки). Если у вас есть сомнения, свяжитесь с вашим дилером или с фирмой-изготовителем лодки/катера.

Выполняйте проверки по безопасности и требуемое техобслуживание. Следуйте графику регулярного техобслуживания и обеспечьте, чтобы все ремонтные работы выполнялись надлежащим образом.

Знайте и соблюдайте все правила и постановления навигации на водных путях и все соответствующие законодательные акты. Рулевым/водителям лодки необходимо пройти полные курсы безопасности по водным плавсредствам. Необходимые курсы предлагаются следующими организациями в США (1) Вспомогательным Подразделением Береговой Охраны США, (2) Морской Эскадрой (The Power Squadron), (3) Организацией Красного Креста, и (4) вашим отделением государственной водной патрульной полиции. Справки можно получить по Горячей Линии Водномоторного Спорта, 1-800-368-5647 или у Организации Лодки/Катера США, информационный номер 1-800-336-BOAT.

Убедитесь, что каждый находящийся в лодке сидит надлежащим образом. Не позволяйте никому просто сидеть или сидеть верхом на любой части лодки, которая не предназначена для такого использования. Сюда входят спинки сидений, планшири, транец кормы, нос, палубы, приподнятые места для рыбной ловли, какие-либо вращающиеся сиденья для рыбной ловли; везде, где внезапное неожиданное ускорение, внезапная остановка, неожиданная потеря управления лодкой или внезапное резкое движение лодки может привести к выпадению человека за борт или падению его в лодке.

Никогда не находитесь под влиянием алкоголя или наркотиков при плавании в лодке (требование закона). Алкоголь и наркотики ухудшают вашу способность (здраво) оценивать ситуацию и значительно уменьшают вашу способность быстро реагировать.

Подготовьте других рулевых/водителей лодки. Проинструктируйте, по крайней мере, еще одного человека на борту в отношении основ запуска и эксплуатации подвесного лодочного двигателя и обращения с лодкой на случай, если рулевой/водитель станет неспособным управлять лодкой или выпадет за борт.

Посадка пассажиров. Останавливайте двигатель всякий раз, когда пассажиры садятся на борт, при выгрузке или при нахождении людей возле задней части (кормы) лодки. Просто поставить подвесной двигатель на нейтраль недостаточно.

Будьте бдительны и осторожны. Водитель лодки по закону является ответственным за "поддержание надлежащего зрительного (и слухового) наблюдения". У водителя должен быть ничем не загражденный обзор, в особенности впереди. Никакие пассажиры, груз или сиденья для рыбной ловли не должны загораживать водителю видимость при движении лодки со скоростью больше скорости холостого хода.

Никогда не ведите вашу лодку непосредственно позади воднолыжника, на случай если воднолыжник упадет. В качестве примера, если ваша лодка плывет со скоростью 25 миль в час (40 км/час), то в течение 5 секунд она догонит упавшего воднолыжника, который был в 200 футах (61 м) впереди вас.

Высматривайте упавших воднолыжников. При использовании вашей лодки для воднолыжного катания или для аналогичных развлечений всегда держите упавшего или находящегося внизу (в воде) воднолыжника на виду на стороне водителя лодки при возвращении к воднолыжнику. Водитель всегда должен видеть воднолыжника в воде и никогда не подходить к воднолыжнику или к кому-либо другому в воде задним ходом.

Сообщение о несчастных случаях (происшествиях). По закону водители лодки обязаны предоставлять Сообщение/Доклад о Происшествии На Воде в свое отделение государственной водной патрульной полиции, когда их лодка вовлечена в определенные происшествия/несчастные случаи на воде. Должен быть представлен доклад по происшествию/несчастному случаю на воде, если (1) произошел случай со смертельным исходом или с предполагаемым смертельным исходом, (2) имеется персональная травма, требующая медицинской помощи помимо первой помощи, (3) имеются повреждения лодок/катеров или другой собственности, сумма ущерба по которым превышает $500.00 или (4) произошло полное крушение/потеря лодки/катера. Дальнейшую помощь постарайтесь получить от местных правоохранительных органов (водной полиции).

ЗАПИСЬ СЕРИЙНОГО НОМЕРА (ДВИГАТЕЛЯ)

Важно записать этот номер для будущей справки/информации. Серийный номер расположен на подвесном лодочном двигателе, как показано.

- Серийный Номер

- Год Модели

- Обозначение (название) Модели

- Год Изготовления

- Эмблема (символ) Соответствия Европейским Требованиям (если применимо)

obm93

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модели | 40 | 50 | 60 |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность двигателя в лошадиных силах | 40 | 50 | 60 |
| Мощность в киловаттах | 29,8 | 37,7 | 44,7 |
| Пределы оборотов двигателя на полном газу | 5500 - 6000 об/мин |
| Скорость (обороты) холостого хода на Передней Передаче | 725 ± 25 об/мин |
| Число Цилиндров | 4 |
| Рабочий Объем | 60,8 куб.дюймов (995 куб.см) |
| Диаметр Цилиндра | 2,559 дюймов (65 мм) |
| Ход Поршня | 2,953 дюймов (75 мм) |
| Зазор Клапанов (Холодный Двигатель) Всасывающий Клапан Выпускной Клапан | 0,006-0,010 дюймов (0,15-0,25 мм) 0,01-0,014 дюймов (0,25-0,35 мм) |
| Рекомендованная Свеча Зажигания | Champion RA8HC |
| Зазор Свечи Зажигания | 0,040 (1,0 мм) |
| Передаточное Число Коробка Передач Диаметром 83 мм Коробка Передач Диаметром 108 мм | 1,83 : 1 2,31 : 1 или 2,33 : 1 |
| Рекомендуемое Горючее (Бензин) | Смотрите в Главе Топливо |
| Рекомендуемое Масло | Смотрите в Главе Топливо |
| Объем Масла Коробки Передач Коробка Передач Диаметром 83 мм Коробка Передач Диаметром 108 мм | 11,5 жидких унций (340 миллилитров) 22,5 жидких унций (665 миллилитров) |
| Объем Масла Двигателя | 3 кварты (3,0 литра) |
| Характеристики Аккумуляторной Батареи Характеристики Аккумуляторной Батареи под нагрузкой Емкость аккумулятора в Ампер-Часах (А/ч) | Пусковой Ток при Морском Проворачивании Коленвала (МСА) - 465 Ампер или Пусковой Ток при Холодном Проворачивании Коленвала (ССА) - 350 Ампер Пусковой Ток при Морском Проворачивании Коленвала (МСА) - 1000 Ампер или Пусковой Ток при Холодном Проворачивании Коленвала (ССА) - 750 Ампер 70 – 100 А/ч |
| Уровень Шума возле Уха Рулевого (по стандарту ICOMIA 39-94) | 40 | 50 | 60 |
| 4-х тактный 4-х тактный с румпельной рукояткой | 77,4 83,2 |

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

obn30

#### ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОМПОНЕНТОВ

| Верхний Обтекатель Нижний Обтекатель Контрольное Отверстие Системы Охлаждения Кожух Приводного Вала Антикавитационная Плита Триммер Дополнительный (вспомогательный) Переключатель Наклона Двигателя Шпилька Поддержки Наклона Двигателя Транцевые Скобы Водозаборник Системы Охлаждения Двигателя | Кожух Коробки Передач Ручка Переключения Хода (переключения передач) Выключатель Остановки Двигателя Регулировочная Рукоятка Усилия (Трения) Ручки Газа Стоп-выключатель с Вытяжным Шнуром Рычаг Регулировки Усилия (Трения) Управления Румпелем (Модели с Румпельной Рукояткой) |
| --- | --- |

УСТАНОВКА

oca12

УСТАНОВКА ПОДВЕСНОГО ЛОДОЧНОГО ДВИГАТЕЛЯ

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
| Перед эксплуатацией подвесной лодочный двигатель должен быть правильно установлен с помощью требуемых крепежных приспособлений, как показано. Невыполнение требований по правильному закреплению подвесного двигателя может в результате привести к тому, что подвесной двигатель может слететь с транцевой плиты лодки, вызвав серьезные травмы, смертельный исход или повреждение собственности. |

Мы настоятельно рекомендуем, чтобы ваш дилер установил ваш подвесной лодочный двигатель и соответствующие вспомогательные устройства, чтобы обеспечить надлежащую установку и хорошую работу двигателя. Если вы устанавливаете подвесной двигатель сами, следуйте инструкциям в руководстве по установке подвесного двигателя, которое поставляется вместе с подвесным двигателем.

Модели без Зажимных Винтов Транцевой Скобы

- Подвесной двигатель должен быть закреплен на транце кормы с помощью четырех монтажных болтов диаметром 1/2 дюйма и контргаек (прилагаются). Вставьте два болта через верхний набор крепежных отверстий и два болта через нижний набор отверстий.

Модели с Зажимными Винтами Транцевой Скобы

- Подвесной двигатель должен быть закреплен на транце кормы одним из двух способов: ЛИБО с помощью зажимных винтов (а) и двух монтажных болтов и контргаек (b), поставляемых вместе с двигателем, ИЛИ с помощью двух зажимных винтов (а) и дополнительного (по заказу) Монтажного Набора № 812432А4 (с) для Подвесного Двигателя фирмы Quicksilver или фирмы Mercury Precision Parts.

ВЫБОР ГРЕБНОГО ВИНТА

Для эффективного наилучшего использования эксплуатационных качеств от комбинации вашего подвесного двигателя с вашей лодкой выберите гребной винт, который позволит двигателю работать в районе верхней половины рекомендованных пределов оборотов полного газа с нормально нагруженной лодкой (смотрите Технические Характеристики). Эти пределы оборотов двигателя позволяют получить лучшее ускорение при поддержании максимальной скорости лодки.

Если изменившиеся условия приводят к падению оборотов двигателя ниже рекомендованных пределов (такие как более теплая и влажная погода, эксплуатация на значительных высотах над уровнем моря, увеличенная нагрузка на лодку, или грязное днище лодки/грязный кожух коробки передач), то для поддержания эффективной работы и обеспечения длительного срока службы подвесных двигателей может потребоваться смена гребного винта или его очистка.

Проверьте обороты двигателя на полном газу, используя точный тахометр, с двигателем, установленным с нужным углом наклона.

ТРЕБОВАНИЯ К ГРЕБНОМУ ВИНТУ, ИСПОЛЬЗУЕМОМУ НА ДВИГАТЕЛЕ С УСИЛЕННЫМ РЕДУКТОРОМ (BIG FOOT).

Данные сильно нагруженные редуктора требуют применения специально разработанных гребных винтов с резиновой втулкой, чтобы уменьшить моменты и жесткость шума (стука, дребезжанья) сцепления. Применение других гребных винтов, хотя и не худших ни по эксплуатационным характеристикам, ни по длительности срока работы, может привести к дребезжанью сцепления.

ТРАНСПОРТИРОВКА

obc1

ТРАНСПОРТИРОВКА ЛОДКИ/ПОДВЕСНОГО МОТОРА НА ТРЕЙЛЕРЕ (АВТОПРИЦЕПЕ)

Перевозите вашу лодку с подвесным лодочным мотором, наклоненным вниз (вертикальное рабочее положение).

Если потребуется дополнительный дорожный просвет, подвесной мотор следует наклонить вверх, используя дополнительное устройство поддержки подвесного мотора. За рекомендациями обратитесь к вашему местному дилеру. Дополнительный дорожный просвет может потребоваться для проезда через железнодорожные переезды с рельсами, проезда по дорогам и при подпрыгиваниях автоприцепа (при езде на неровной дороге).

Важно: Не полагайтесь на привод системы наклона/дифферента подвесного мотора или на рычаг поддержки наклона подвесного мотора, чтобы удерживать должный дорожный просвет для транспортировки. Рычаг поддержки наклона подвесного мотора не предназначен для поддержки подвесного мотора во время перевозки.

Переключите подвесной мотор на переднюю передачу. Это предотвратит свободное вращение гребного винта.

ТРАНСПОРТИРОВКА (ПЕРЕВОЗКА)

odh1

ПЕРЕВОЗКА ПЕРЕНОСНЫХ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ

Тип Топливного Бака с Ручным Управлением Вентиляцией

- Закройте вентиляционную пробку топливного бака, когда перевозите бак. Это предотвратит утечку топлива или испарение топлива из бака.

Тип Топливного Бака с Автоматической Вентиляцией

- Отсоедините шланг дистанционной подачи топлива от бака. Этим вы перекроете воздушную вентиляцию и предотвратите утечку топлива или испарение топлива из бака.

- Наденьте колпачок на шнурке (а) на шток соединительной вставки линии подачи топлива (b). Это защитит шток соединительной вставки от случайного нажима его вовнутрь, тем самым не даст возможности утечки топлива или испарения топлива из бака.

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
| Избегайте серьезных травм или смертельного исхода от воспламенения бензина или его взрыва. Следуйте инструкциям по перевозке переносного топливного бака. Перевозите топливный бак в хорошо вентилируемой зоне вдали от открытого огня или искр. |

oe

###### ТОПЛИВО & МАСЛО

#### *oeb6

#### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕНЗИНУ

Соединенные Штаты и Канада

Используйте основной сорт автомобильного неэтилированного бензина с минимальным заявленным октановым числом 87. Среднесортные автомобильные бензины, содержащие очиститель топливных форсунок, предпочтительнее по соображениям дополнительной внутренней чистоты двигателя. Освинцованный (этилированный) бензин не рекомендуется.

Международный

Используйте основной сорт автомобильного неэтилированного бензина с минимальным заявленным октановым числом 90RON. Автомобильные бензины, содержащие очиститель топливных форсунок, предпочтительнее по соображениям дополнительной внутренней чистоты двигателя. Освинцованный (этилированный) бензин приемлем в тех районах, где не имеется неэтилированного бензина.

Спирт в Бензине

Мы не рекомендуем применение бензина, который содержит спирт, вследствие неблагоприятного, вредного воздействия, которое спирт может оказать на топливную систему. В целом, если в наличии имеется только бензин, содержащий спирт, такой бензин не должен содержать более 10% этанола или 5% метанола, вдобавок рекомендуется применение Водоразделительного Топливного Фильтра.

Если используется бензин, содержащий спирт, или если вы подозреваете присутствие спирта в вашем бензине, усильте наблюдение за вашей топливной системой, визуально проверяйте ее на предмет утечек топлива или наличие каких-либо отклонений.

Бензин, содержащий спирт, может вызвать следующие проблемы у вашего подвесного лодочного мотора и топливной системы:

- Коррозию металлических частей

- Ухудшение эластомеров и пластиковых деталей

- Износ и повреждение внутренних деталей двигателя

- Трудности при запуске и эксплуатации (двигателя)

- Газовую пробку или обеднение топлива.

Некоторые из этих неблагоприятных эффектов происходят благодаря тенденции бензина, содержащего спирт, поглощать влагу из воздуха, приводя в результате к фазе воды и спирта, которые отделяются от бензина в топливном баке.

Вредные эффекты спирта более сильны с метанолом и становятся вреднее с увеличением содержания спирта.

oee8

ЗАПРАВКА ТОПЛИВНОГО БАКА

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
| Избегайте серьезных травм или смертельного исхода от воспламенения бензина или его взрыва. Всегда останавливайте двигатель и НЕ КУРИТЕ, или не допускайте открытого огня или искр вокруг при заправке топливного бака. |

Заправляйте топливные баки снаружи, вне помещений, вдали от нагрева, искр и открытого огня.

Снимайте с лодки переносные топливные баки для их заправки.

Всегда останавливайте двигатель перед заправкой баков.

Не заправляйте топливные баки полностью. Оставляйте приблизительно 10% емкости бака незаполненной. Топливо будет расширяться в объеме по мере подъема температуры, и может вытекать под давлением, если бак будет заполнен полностью.

Размещение переносного топливного бака в лодке

Поместите топливный бак в лодке таким образом, чтобы вентиляционный клапан находился выше, чем уровень топлива в баке при нормальных условиях эксплуатации лодки.

##### oej3

##### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МАСЛУ ДВИГАТЕЛЯ

Для четырехтактного подвесного двигателя мы рекомендуем применение всесезонного (универсального) масла SAE 10W-30 фирмы Mercury или Quicksilver для общего использования для всех температур. Если предпочтительнее универсальное масло SAE 25W-40 (смотрите диаграмму выше), применяйте масло фирмы Mercury MerCruiser для четырехтактного двигателя или масло фирмы Quicksilver для четырехтактного двигателя с кормовым приводом & стационарного двигателя. Никогда не применяйте масло для четырехтактного двигателя, которое не сертифицировано на соответствие требованиям Американского Нефтяного Института (API) по одной из следующих Сервисных Классификаций, или по комбинации из - SH, SG, SF, CF-4, CE, CD, CDII. Результатом использования масла низкого качества может стать серьезное повреждение двигателя.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ВЯЗКОСТЬ МАСЛА ПО СПЕЦИФИКАЦИИ SAE ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ

- Масло с вязкостью SAE 10W-30 рекомендуется для использования при всех температурах

- Масло с вязкостью SAE 25W-40 может быть использовано при температурах свыше 40°F (4°C)

###### ТОПЛИВО & МАСЛО

oen1

ПРОВЕРКА И ДОБАВЛЕНИЕ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЬ

ВАЖНО: Не переливайте масло. Обеспечьте, чтобы подвесной мотор находился в вертикальном положении (без наклона) при проверке уровня масла

- Выключите двигатель. Установите подвесной двигатель в эксплуатационное положение. Снимите верхний обтекатель.

- Отщелкните защелку ручки вверх и вытяните масляный щуп (а). Протрите его чистой тряпочкой или полотенцем и втолкните обратно на всю длину (до упора).

- Вновь вытяните масляный щуп и посмотрите уровень масла. Если уровень масла низок, снимите пробку заливного отверстия (b) и добавьте рекомендованное масло до верхнего уровня (но не переливайте).

ВАЖНО: Осмотрите масло на предмет загрязнения. Масло с примесью воды будет иметь молочный оттенок; масло с примесью топлива будет иметь сильный запах топлива. Если замечено загрязненное масло, проверьте двигатель у вашего дилера.

- Втолкните масляный щуп на полную длину назад, затем защелкните ручку вниз, чтобы застопорить масляный щуп на месте. Вновь поставьте назад пробку заливного отверстия и надежно затяните ее рукой.

УСТРОЙСТВА & ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

oge11

ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Ваша лодка/катер может быть оборудована одним из показанных выше устройств дистанционного управления фирмы Mercury Precision или Quicksilver. Если нет, то проконсультируйтесь у вашего дилера в отношении описания функций и операций дистанционного управления.

- Рукоятка Управления - Передний Ход, Нейтраль, Задний Ход.

- Рычаг Освобождения Нейтрали.

- Выключатель Триммера/Наклона (если оборудован) - Смотрите раздел Работа Привода Триммера (Наклон Двигателя).

- Стоп-выключатель с Вытяжным Шнуром - Прочитайте раздел объяснения функции предохранительного Стоп-Выключателя с Вытяжным Шнуром и Предупреждение в Главе Общей Информации.

- Вытяжной Шнур - Прочитайте раздел объяснения функции предохранительного стоп-выключателя с вытяжным шнуром и предупреждение в Главе Общей Информации.

- Регулировка Усилия Сектора Газа - в Консольном Исполнении для регулировки требуется снять крышку.

- Замок Ключа Зажигания - Выключено, Включено, Пуск, Остановка Двигателя (глушение).

- Рычаг Быстрого Холостого Хода - Подъем рычага увеличит скорость (обороты) холостого хода двигателя в нейтрали. Смотрите раздел Запуск Двигателя в Главе Эксплуатация.

- Кнопка "Только Газ" - Нажатие на кнопку даст вам возможность двинуть рукоятку управления для увеличения оборотов холостого хода без задействования привода подвесного мотора (без включения передней или задней передачи). Смотрите раздел Запуск Двигателя в Главе Эксплуатация.

СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Система предупреждения подвесного мотора включает в себя предупредительный гудок внутри лодки. Модели с дистанционным управлением оборудованы гудком, расположенным внутри системы дистанционного управления (а) или подключенным к замку ключа зажигания (b). Модели с румпельной рукояткой имеют предупредительный гудок, расположенный на панели замка зажигания (с).

Сигналы предупредительного гудка

Когда ключ зажигания будет повернут в положение ВКЛЮЧЕНО, гудок включится на момент в качестве тестового сигнала, чтобы проинформировать о том, что гудок работает.

Предупредительный гудок будет испускать либо непрерывный бип (звуковой сигнал), либо серию прерывающихся коротких гудков. Это привлечет внимание рулевого и поможет определить (идентифицировать) следующие перечисленные ситуации (смотрите таблицу ниже). В отношении визуального контроля конкретных функций двигателя и дополнительных данных по двигателю обратитесь к информации по Изделию SmartCraft на странице 14.

| Предупредительный Гудок |
| --- |
| Функция | Звук | Описание |
| Запуск | Один Гудок | Нормальный Тест Системы |
| Отказ Двигателя | Шесть Гудков при Запуске или на Ходу (в работе) | Гудок гудит, когда может присутствовать проблема с одной из функций двигателя. Пусть ваш дилер скорее проверит двигатель. |
| Отказ Двигателя | Три Гудка каждые 4 минуты | Возникла проблема с двигателем. Двигатель работает неровно и/или глохнет. Двигатель может не запуститься. Работой функции быстрых холостых оборотов в нейтрали или перемещением ручки газа на румпеле на пол-оборота можно помочь запуску. Дайте возможность вашему дилеру проверить двигатель. |

оgb97

СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

| Предупредительный Гудок |
| --- |
| Функция | Звук | Описание |
| Отказ Двигателя | Прерывистый Гудок | Возникла проблема с двигателем. Двигатель не работает. Пусть ваш дилер проверит двигатель. |
| Проблема Системы Охлаждения | Непрерывный Гудок | Сработала Защитная Система Двигателя. Предел мощности будет изменяться вместе со степенью перегрева. Переключите подвесной мотор на нейтраль и проверьте, выходит ли постоянный поток воды из индикаторного отверстия водяного насоса. Если из индикаторного отверстия водяного насоса не выходит вода, или поток воды прерывистый, остановите двигатель и проверьте водозаборные отверстия на предмет засорения/закупорки. |
| Низкое Давление Масла | Непрерывный Гудок | Сработала Защитная Система Двигателя. Мощность ограничивается до 2000 об/мин. Сначала остановите двигатель и проверьте уровень масла. Добавьте масло, если необходимо. |

og

УСТРОЙСТВА & ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

##### СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

| Предупредительный Гудок |
| --- |
| Функция | Звук | Описание |
| Заброс Оборотов Двигателя (превышение оборотов двигателя выше допустимого предела) | Непрерывный | Предупредительный гудок задействуется каждый раз, когда скорость оборотов двигателя превышает максимально допустимые обороты. Система будет ограничивать скорость оборотов двигателя в допустимых пределах. Заброс оборотов двигателя указывает на условие (работы), которое необходимо исправить (откорректировать). Заброс оборотов может быть вызван неправильным шагом гребного винта, неверной высотой установки двигателя, углом триммера и т.д. |
| Напряжение аккумулятора слишком Высокое или слишком Низкое | Непрерывный | Сработала Защитная Система Двигателя. Ограничитель мощности ограничит скорость оборотов двигателя до 75% |
| Отказ Датчика Температуры Двигателя | Непрерывный | Сработала Защитная Система Двигателя. Ограничитель мощности ограничит скорость оборотов двигателя до 50% |

ЗАЩИТНАЯ СИСТЕМА ДВИГАТЕЛЯ

Защитная Система Двигателя управляет критическими датчиками на двигателе, установленными для ранней индикации какой-либо проблемы. Система будет реагировать на проблему/неполадку подачей непрерывного гудка и/или уменьшением мощности двигателя (уменьшением оборотов), чтобы обеспечить защиту двигателя.

Если сработала Защитная Система, уменьшите скорость оборотов, уменьшив газ. Гудок прекратится, когда скорость оборотов будет в допустимых пределах. Проконсультируйтесь с вашим дилером в отношении помощи.

ogb98

СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Изделие SMARTCRAFT

Для данного подвесного лодочного мотора может быть приобретен пакет инструментов/приборов Системы SmartCraft фирмы Mercury. Некоторые из функций, которые данный пакет приборов представляет на дисплее, являются показаниями оборотов двигателя, температуры двигателя, напряжение аккумулятора, потребление топлива, и часы работы двигателя. Пакет приборов SmartCraft также поможет в диагностике Защитной Системы. Пакет приборов SmartCraft укажет на дисплее критические аварийные данные по двигателю и потенциальные проблемы.

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ПРИВОД ТРИММА И НАКЛОНА ДВИГАТЕЛЯ (ЕСЛИ ОБОРУДОВАН)

Ваш подвесной лодочный мотор имеет управление триммом (выравниванием)/наклоном, называемым "Принудительный Привод Тримма". Это устройство дает возможность рулевому легко регулировать положение подвесного мотора нажатием переключателя тримма (а). Перемещение подвесного мотора ближе к транцу кормы называется триммом "к транцу" или "вниз". Перемещение подвесного мотора в направлении дальше от транца кормы называется триммом "вне" или "вверх". Термин "триммг" (дифферентовка, выравнивание) обычно относится к регулировке подвесного мотора в пределах первых 205 (мм) хода (b). Эти пределы хода (корпуса двигателя) используются при эксплуатации вашей лодки в режиме глиссирования. Термин "наклон" обычно используется, когда речь идет о регулировке положения подвесного мотора дальше вверх из воды (с). При выключенном двигателе подвесной лодочный мотор может быть наклонен так, что он выйдет из воды. При небольшой скорости холостого хода подвесной мотор также может быть приподнят, наклонен вверх с превышением пределов тримминга, чтобы позволить, например, эксплуатацию лодки на мелководье.

Работа Принудительного Тримма

На большинстве лодок работа двигателя в положении в средней части пределов "тримма" дает удовлетворительные результаты. Однако чтобы полностью использовать преимущества и возможности тримма, могут быть моменты, когда вы захотите выбрать тримм вашего подвесного мотора либо полностью "к транцу", либо полностью "от транца". Вместе с улучшением некоторых аспектов эксплуатации (эксплуатационных характеристик) возникает также и больше ответственности для рулевого (водителя), и здесь следует иметь в виду некоторые потенциальные опасности управления.оgc3

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ПРИВОД ТРИММА И НАКЛОНА ДВИГАТЕЛЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Работа Принудительного Тримма (продолжение)

Наиболее значительной опасностью, связанной с управлением, является тяга или "момент кручения", который можно почувствовать на штурвале или на румпельной рукоятке.

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
| Избегайте возможной серьезной травмы или смертельного исхода. Когда подвесной лодочный мотор имеет наклон к транцу или от транца, может проявиться тяговый момент на штурвале или румпельной рукоятке в любом из двух направлений. Неспособность постоянно держать крепкой хваткой штурвал или румпельную рукоятку, когда существует такое условие (тягового момента), может в результате привести к потере управления лодкой, так как подвесной лодочный мотор может свободно вертеться (поворачиваться). Лодка в результате может резко уйти с курс или войти в очень крутой поворот, который, если он внезапный, может привести к тому, что люди в лодке будут сброшены с мест в самой лодке или могут быть выброшены за борт. |

Внимательно рассмотрите этот перечень.

Наклон двигателя "к транцу" или "вниз" может:

- Опустить нос лодки.

- Привести к быстрой потере глиссирования, особенно с тяжело груженой лодкой или с лодкой, имеющей тяжелую корму.

- В целом улучшить ход лодки в водах с мелкой зыбью.

- Увеличить усилие рулевого управления или привести к возникновению тяги на правый борт (при нормальном правостороннем вращении гребного винта).

- Сверх того, у некоторых лодок может привести к опусканию носа вниз до такой степени, при которой они начнут зарываться носом в волну. Это может привести к неожиданному повороту в любом из  направлений, если была предпринята попытка поворота, или если встречается значительная волна.

ogc7

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ПРИВОД ТРИММА И НАКЛОНА ДВИГАТЕЛЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Работа Принудительного Тримма (продолжение)

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
| Избегайте возможной серьезной травмы или смертельного исхода. Чтобы избежать возможного выпадения (за борт) вследствие резкого схода лодки с курса, отрегулируйте подвесной мотор на среднюю позицию тримма, как только лодка вышла на глиссирование. Не пытайтесь повернуть лодку, когда она находится на глиссировании, если подвесной мотор имеет наклон максимально к транцу или вниз, и присутствует тяговый момент на штурвале рулевого управления или на румпельной рукоятке. |

- При некоторых редких обстоятельствах владелец может решить ограничить тримм. Это может быть выполнено переустановкой стопорных шпилек наклона в любые другие, по выбору (по желанию), отверстия в транцевой скобе.

Наклон двигателя "вне" (от транца) или "вверх" может:

- Поднять нос лодки выше из воды.

- В целом увеличить максимальную скорость.

- Увеличить просвет над подводными объектами/предметами или уменьшить осадку днища (уменьшить площадь днища, находящуюся в воде).

- Увеличить усилие рулевого управления или привести к возникновению тяги на левый борт при нормальной высоте установки подвесного мотора (при нормальном правостороннем вращении гребного винта).

- Сверх того, может привести лодку к "дельфинированию" (выпрыгиванию) или к выходу гребного винта из воды.

- Привести к перегреву двигателя, если водозаборные отверстия охлаждения будут выше поверхности воды.

УСТРОЙСТВА & ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

ogc8

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ПРИВОД ТРИММА И НАКЛОНА ДВИГАТЕЛЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Операция Наклона

Чтобы наклонить подвесной лодочный мотор, заглушите двигатель и нажмите переключатель тримм/наклон или дополнительный переключатель наклона в верхнее положение. Подвесной мотор будет подниматься вверх до тех пор, пока двигатель не достигнет своего максимального положения наклона.

- Задействуйте рычаг поддержки наклона (а) путем вращения ручки (b), чтобы привести поддерживающий рычаг верхнее положение.

- Опустите подвесной мотор, чтобы он опирался на поддерживающий рычаг.

- Освободите поддерживающий рычаг наклона посредством подъема подвесного мотора с поддерживающего рычага и вращением ручки рычага вниз. Опустите подвесной мотор.

Наклон Двигателя Вручную

Если подвесной мотор не может быть наклонен с использованием переключателя принудительного привода тримма/наклона, то подвесной мотор можно наклонить вручную.

- Выверните выпускной (стравливающий) клапан на 3 оборота (против часовой стрелки). Это даст возможность ручного наклона подвесного мотора. Наклоните подвесной мотор в желаемую позицию и заверните вновь выпускной клапан ручного наклона.

Примечание: Прежде чем эксплуатировать подвесной мотор, необходимо завернуть выпускной (стравливающий) клапан, чтобы предотвратить подъем подвесного мотора вверх во время включения заднего хода.

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ПРИВОД ТРИММА И НАКЛОНА ДВИГАТЕЛЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Дополнительный Переключатель Наклона

- Этот переключатель может быть использован, чтобы наклонить подвесной мотор вверх или вниз, применяя систему принудительного тримма.

Эксплуатация на Мелководье

- При эксплуатации вашей лодки на мелководье вы можете наклонить подвесной мотор сверх максимального предела тримма, чтобы уберечь мотор от ударов о дно.

- Уменьшите скорость оборотов двигателя до 2000 об/мин.

- Наклоните подвесной мотор вверх. Убедитесь, что водозаборные отверстия системы охлаждения остаются под водой все время.

- Работайте двигателем только на малой скорости. Если скорость оборотов двигателя превысит 2000 об/мин, подвесной лодочный мотор автоматически вернется вниз на максимальный предел тримминга.

РЕГУЛИРОВКА УСИЛИЯ, ПРИЛАГАЕМОГО К РУЧКЕ ГАЗА - МОДЕЛИ С РУМПЕЛЬНОЙ РУКОЯТКОЙ

- Ручка Регулировки Зажима Рукоятки Газа - Поверните ручку зажима, чтобы установить и удерживать рукоятку газа в положении желаемой скорости. Поверните в направлении (а), чтобы увеличить зажим рукоятки газа, и поверните в направлении (b), чтобы уменьшить зажим (усилие трения).

РЕГУЛИРОВКА УСИЛИЯ, ПРИЛАГАЕМОГО К РУЛЕВОМУ УПРАВЛЕНИЮ

Модели с Румпельной Рукояткой

- Отрегулируйте этот рычаг, чтобы получить желаемое трение (сопротивление) на румпельной рукоятке. Сдвигайте фрикционный рычаг в направлении (а), чтобы увеличить усилие трения, или сдвиньте рычаг в направлении (b), чтобы снять, уменьшить трение.

Примечание: Чтобы сохранить, поддержать надлежащую регулировку, можно затянуть стопорную гайку (с), расположенную вверху оси поворота фрикционного рычага.

Модели с Дистанционным Рулевым Управлением

- Фрикционная Регулировка Рулевого Управления - Отрегулируйте этот фрикционный винт, чтобы получить желаемое фрикционное усилие (сопротивление) на штурвале рулевого управления. Поворачивайте винт в направлении (а), чтобы увеличить усилие трения, или поверните винт в направлении (b), чтобы ослабить трение.

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
| Избегайте возможной серьезной травмы или смертельного исхода из-за потери управления лодкой. Поддерживайте достаточное фрикционное усилие рулевого управления, чтобы предотвратить подвесной мотор от полного поворота, если румпельная рукоятка или штурвал рулевого управления будут выпущены из рук (освобождены). |

gog54

ogn1

РЕГУЛИРОВКА ТРИМ-АНОДА

Крутящий момент на рулевом управлении от гребного винта может стать причиной увода вашей лодки в одном из направлений. Трим-анод может помочь компенсировать этот момент управления (момент увода управления в одну сторону), он может быть отрегулирован в определенных пределах, чтобы уменьшить какие-либо неравные (несбалансированные) усилия рулевого управления.

Примечание: Регулировка трим-анода будет иметь небольшой эффект, если подвесной лодочный мотор установлен с антикавитационной пластиной приблизительно на 2 дюйма (50 мм) или более выше днища лодки.

Управляйте вашей лодкой с нормальной крейсерской (прогулочной) скоростью, с подвесным мотором установленным с желаемой регулировкой транцевого угла. Поверните вашу лодку влево и вправо (меняйте курсы на левый борт и правый борт) и заметьте направление, в котором лодка поворачивает более легко.

Если необходима регулировка, ослабьте болт трим-анода и производите небольшие регулировки постепенно, в несколько этапов. Если лодка легче поворачивается на левый борт, сместите заднюю кромку триммера налево. Если лодка легче поворачивается на правый борт, сместите заднюю кромку триммера вправо. Вновь затяните болт и испытайте регулировку.

of

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

##### ofa1

##### ПЕРЕЧЕНЬ ПРОВЕРОК ПЕРЕД ЗАПУСКОМ

- Рулевой знает правила безопасной навигации, правила хождения на катерах и лодках, и  процесс управления лодкой.

- Наличие одобренных индивидуальных спасательных средств (жилетов) подходящего размера  для каждого человека на борту, которые должны быть легко доступны (требование закона).

- Спасательный круг или спасательный плавучий (надувной) мешок, предназначенный для  выброса человеку в воде.

- Вы знаете максимально допустимую нагрузку/вместимость вашей лодки. Смотрите табличку  с техническими характеристиками вашей лодки

- Снабжение топливом - НОРМАЛЬНО

- Организуйте размещение пассажиров и груза в лодке так, чтобы вес был распределен  равномерно, и чтобы каждый сидел на своем соответствующем месте.

- Сообщите кому-нибудь, куда вы направляетесь, и когда вы предполагаете вернуться.

- Управление в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотиков является  противозаконным.

- Вы знаете те воды и район плавания, где вы будете ходить на лодке, а также приливы и  отливы, течения, песчаные косы, камни/скалы, и другие опасности.

- Выполните инспекторские осмотры и проверки, перечисленные в Графике Техосмотров и  Техобслуживания. Обратитесь к Главе Техобслуживание.

of

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

onf2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛОДКИ ПРИ МИНУСОВЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Когда вы эксплуатируете вашу лодку/катер или держите ее ошвартованной при минусовых или около минусовых температурах, держите подвесной мотор наклоненным вниз все время, так чтобы коробка передач (с гребным винтом) была под водой. Это предотвратит воду, удерживаемую внутри кожуха коробки передач, от замерзания и возможного повреждения водяного насоса и других компонентов.

Если существует возможность образования на воде льда, подвесной лодочный мотор необходимо снять и полностью осушить от воды. Если лед на уровне водной поверхности образуется внутри кожуха приводного вала, он заблокирует поток воды (охлаждения) в двигатель, вызвав возможные повреждения.

onf3

ЭКСПЛУАТАЦИЯ В СОЛЕНОЙ ВОДЕ ИЛИ В ЗАГРЯЗНЕННОЙ ВОДЕ

Мы рекомендуем, чтобы вы каждый раз промывали пресной проточной водой внутренние каналы вашего подвесного мотора после каждого использования в соленой или загрязненной воде. Это предотвратит образование отложений и закупорку водоканалов. Смотрите процесс "Промывание Системы Охлаждения" в Главе Техобслуживание.

Если вы держите вашу лодку ошвартованной в воде, всегда наклоняйте подвесной мотор, так чтобы кожух коробки передач был полностью вне воды (кроме нахождения при минусовой температуре), когда не пользуетесь лодкой.

Промывайте внешнюю поверхность подвесного мотора и промывайте выпускные отверстия гребного винта и коробки передач пресной проточной водой каждый раз после пользования. Каждый месяц распыляйте Противокоррозийный Состав фирмы Mercury Precision или Quicksilver на внешние металлические поверхности (не покрывайте этим составом антикоррозийные защитные аноды, так как это уменьшит эффективность анодной защиты).

ПРЕДПУСКОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ

- Подсоедините дистанционный бензопровод к подвесному мотору. Убедитесь, что соединительный штуцер защелкнулся на свое место.

- Проверьте уровень масла двигателя.

- Убедитесь, что водозаборное отверстие системы охлаждения (а) находится под водой.

|  | ОСТОРОЖНО |
| --- | --- |
| Никогда не запускайте подвесной мотор или никогда не давайте подвесному мотору работать (даже на несколько мгновений) без циркуляции воды системы охлаждения через водозаборное отверстие в кожухе коробки передач, чтобы предотвратить повреждение водяного насоса (работающего всухую) или предотвратить перегрев двигателя. |

ofd5

ПРОЦЕСС ОБКАТКИ ДВИГАТЕЛЯ

|  | ОСТОРОЖНО |
| --- | --- |
| Серьезные повреждения двигателя могут быть вызваны в результате несоблюдения следующего процесса Обкатки Двигателя. |

- В течение первого часа эксплуатации дайте двигателю поработать в различных положениях ручки газа, не превышая 3500 об/мин, или приблизительно с ручкой газа на пол-оборота.

- В течение второго часа эксплуатации дайте двигателю поработать в различных положениях ручки газа до 4500 об/мин, или с ручкой газа на три четверти оборота, и в течение этого времени давайте полный газ в течение примерно одной минуты каждые десять минут.

- В течение следующих восьми часов эксплуатации избегайте постоянной работы на полном газу более чем пять минут за раз.

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ - МОДЕЛИ С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Прежде чем запускать двигатель, прочитайте Предпусковой перечень Проверок, Специальные Инструкции по Эксплуатации, и Процесс Обкатки Двигателя на первых трех страницах Главы Эксплуатация.

|  | ОСТОРОЖНО |
| --- | --- |
| Никогда не запускайте подвесной мотор или никогда не давайте подвесному мотору работать (даже на несколько мгновений) без циркуляции воды охлаждения через водозаборное отверстие в кожухе коробки передач, чтобы предотвратить повреждение водяного насоса (работающего всухую) или предотвратить перегрев двигателя. |

- Откройте вентиляционный винт топливного бака (в пробке бака) на топливных баках с ручным управлением вентиляцией (не автоматической вентиляцией).

- Несколько раз сожмите грушу ручной подкачки топлива (начальной подачи топлива), пока не почувствуете, что она стала твердой.

ВАЖНО: Чтобы предотвратить перелив двигателя топливом, не сжимайте грушу ручной подкачки топлива после того, как двигатель прогрелся.

- Установите стоп-выключатель с вытяжным шнуром в положение РАБОТА (RUN). Прочитайте информацию (объяснение) по безопасности в отношении Стоп-Выключателя с Вытяжным Шнуром и Предупреждение в Главе Общая Информация.

- Переключите рычаг управления газ-реверс пульта дистанционного управления в положение нейтрали (N).

of

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ofg26

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ - МОДЕЛИ С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

- Поставьте ручку оборотов холостого хода нейтрали в полностью закрытое положение (а).

Запуск Перенасыщенного Двигателя (с переливом топлива) - Сместите ручку оборотов холостого хода нейтрали в положение максимальных оборотов холостого хода (b) и продолжайте проворачивать коленвал двигателя стартером на запуск. После того, как двигатель запустится, сразу же уменьшите обороты двигателя.

- Поверните ключ зажигания в замке зажигания в положение ПУСК (start). Если двигатель не запустится, верните ключ в положение ВКЛ (on), подождите 30 секунд и попытайтесь вновь запустить двигатель.

- После того, как двигатель запустится, проверьте, выходит ли поток воды из контрольного отверстия системы охлаждения.

ВАЖНО: Если из контрольного отверстия системы охлаждения  вода не вытекает, остановите двигатель и проверьте водозаборник  системы охлаждения на предмет закупорки. Если нет закупорки/засорения отверстия водозаборника, это может указывать на отказ водяного насоса или на засорение системы охлаждения. Эти условия могут вызвать перегрев двигателя. Дайте вашему дилеру проверить ваш двигатель. Эксплуатация перегретого двигателя приведет к его повреждению.

Прогрев Двигателя

Перед тем, как начать эксплуатацию, дайте двигателю прогреться на холостых оборотах 3 минуты.

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ - МОДЕЛИ С РУМПЕЛЬНОЙ РУКОЯТКОЙ

Прежде чем запускать двигатель, прочитайте Предпусковой перечень Проверок, Специальные Инструкции по Эксплуатации, и Процесс Обкатки Двигателя на первых трех страницах Главы Эксплуатация.

|  | ОСТОРОЖНО |
| --- | --- |
| Никогда не запускайте подвесной мотор или никогда не давайте подвесному мотору работать (даже на несколько мгновений) без циркуляции воды системы охлаждения через водозаборное отверстие в кожухе коробки передач, чтобы предотвратить повреждение водяного насоса (работающего всухую) или предотвратить перегрев двигателя. |

- Откройте вентиляционный винт топливного бака (в пробке бака) на топливных баках с ручным управлением вентиляцией (не автоматической вентиляцией).

- Несколько раз сожмите грушу ручной подкачки топлива (начальной подачи топлива), пока не почувствуете, что она стала твердой.

ВАЖНО: Чтобы предотвратить перелив двигателя топливом, не сжимайте грушу ручной подкачки топлива после того, как двигатель прогрелся.

- Установите стоп-выключатель с вытяжным шнуром в положение РАБОТА (RUN). Прочитайте информацию (объяснение) по безопасности в отношении Стоп-Выключателя с Вытяжным Шнуром и Предупреждение в Главе Общая Информация.

- Переключите подвесной лодочный мотор в положение нейтрали (N).

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ - МОДЕЛИ С РУМПЕЛЬНОЙ РУКОЯТКОЙ

5	Установите ручку газа в пусковое положение (а)

Запуск Перенасыщенного Двигателя (с переливом топлива) - Установите ручку газа в положение (b).

6	Поверните ключ зажигания в замке зажигания в положение ПУСК (start). Если двигатель не  запустится, верните ключ в положение ВКЛ (on), подождите 30 секунд и попытайтесь вновь  запустить двигатель.

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
| ОПАСНОСТЬ БЫСТРОГО УСКОРЕНИЯ - Прежде чем переключать ваш подвесной мотор с нейтрали на передачу, уменьшите скорость оборотов двигателя до медленной. Это предотвратит быстрый разгон (ускорение), который может привести к падению людей со своих мест в лодке или выпадению их за борт, причинив серьезные травмы или смертельный исход. |

7	Проверьте, выходит ли поток воды из контрольного отверстия системы охлаждения.

ВАЖНО: Если из контрольного отверстия системы охлаждения вода не вытекает, остановите двигатель и проверьте водозаборник  системы охлаждения на предмет закупорки. Если нет закупорки/засорения отверстия водозаборника, это может указывать на отказ водяного насоса или на засорение системы охлаждения. Эти условия могут вызвать перегрев двигателя. Дайте вашему дилеру проверить ваш двигатель. Эксплуатация перегретого двигателя приведет к его повреждению.

ПРОГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ

Перед тем, как начать эксплуатацию, дайте двигателю прогреться на холостых оборотах 3 минуты.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ofj4

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧИ

ВАЖНО: Соблюдайте следующее:

- Никогда не переключайте подвесной мотор на передачу (из нейтрали), если двигатель работает не на холостых оборотах (а на повышенных).

- Не переключайте подвесной мотор в положение Реверса (Заднего Хода) на неработающем двигателе.

- Ваш подвесной лодочный мотор имеет три переключаемых положения передачи для обеспечения эксплуатации: Передний Ход (F), Нейтральное Положение (нет передачи привода), и Задний Ход/Реверс (R).

- Модели с Дистанционным Управлением - При переключении передач всегда делайте остановку в нейтральном положении и дайте возможность двигателю вернуться к холостым оборотам.

- Модели с Румпельной Рукояткой - Уменьшайте скорость оборотов двигателя до холостых оборотов перед переключением передачи.

- Всегда переключайте подвесной мотор в передачу привода быстрым движением.

- После переключения подвесного мотора на передачу сместите вперед рычаг газа дистанционного управления или вращайте ручку газа (на румпельной рукоятке), чтобы увеличить скорость.

ofm3

ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

- Модели с Дистанционным Управлением - Уменьшите скорость оборотов двигателя и переключите подвесной двигатель на нейтральное положение. Поверните ключ зажигания в положение ВЫКЛЮЧЕНО (off).

- Модели с Румпельной Рукояткой - Уменьшите скорость оборотов двигателя и переключите подвесной двигатель в нейтральное положение. Нажмите кнопку остановки двигателя или поверните ключ зажигания в положение ВЫКЛЮЧЕНО.

ofp25

АВАРИЙНЫЙ ЗАПУСК

Если произойдет отказ системы стартера, воспользуйтесь запасным шнуром стартера (прилагается) и следуйте следующей процедуре.

- Снимите крышку маховика или узла ручного стартера.

- Переключите подвесной мотор в нейтральное (N) положение.

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
| При использовании шнура аварийного стартера для запуска двигателя устройство защиты против запуска с включенной передачей не действует. Проконтролируйте установку переключателя передач подвесного мотора в нейтральное положение с целью предотвратить запуск подвесного мотора с включенной передачей. Внезапное неожиданное ускорение может привести к серьезной травме или смертельному исходу. |

- Модели с Электрическим Стартером (Пуском) - Поверните ключ зажигания в положение ВКЛЮЧЕНО.

АВАРИЙНЫЙ ЗАПУСК

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
| Чтобы предотвратить поражение электрическим током, НЕ КАСАЙТЕСЬ каких-либо компонентов системы зажигания, проводки, или провода свечи зажигания, когда запускаете двигатель или когда двигатель работает. |

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
| Открытый движущийся маховик может привести к серьезной травме. Держите руки, волосы, одежду, инструменты и другие предметы подальше от двигателя, когда запускаете двигатель, или когда двигатель работает. Не пытайтесь вновь ставить на место крышку маховика или крышку верхнего обтекателя, когда двигатель работает. |

- Поместите головку стартерного шнура в выемку маховика и оберните шнур вокруг маховика по часовой стрелке.

- Смотрите процедуру "Запуск Двигателя".

- Потяните стартерный шнур, чтобы запустить двигатель.

oh

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

oha4

Уход за подвесным лодочным мотором

Чтобы содержать ваш подвесной лодочный мотор в наилучшем эксплуатационном состоянии, очень важно проводить регулярные технические осмотры и регулярное техническое обслуживание, перечисленные в Графике Технических Осмотров и Технического Обслуживания. Мы убедительно просим вас придерживаться этого графика и содержать двигатель надлежащим образом, чтобы обеспечить безопасность Вас и ваших пассажиров, и поддерживать надежность двигателя.

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
| Небрежный техосмотр и ненадлежащее техническое обслуживание вашего подвесного мотора или попытка выполнить техническое обслуживание или ремонт вашего подвесного мотора, не будучи знакомым с правильными процедурами технического обслуживания и правилами техники безопасности, может причинить персональную травму, смертельный исход или повреждение изделия. |

Делайте запись о произведенном техобслуживании в Журнале Техобслуживания в конце этой книги. Сохраняйте все документы заказов на техобслуживание и квитанции.

Выбор запасных частей для замены для вашего подвесного лодочного мотора

Мы рекомендуем использование оригинальных сменных запасных частей фирмы Mercury Precision или Quicksilver и Оригинальных (подлинных) Смазочных Материалов.

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
| Применение сменных запасных частей худшего качества в сравнении с оригинальными запчастями может привести к персональной травме, смертельному исходу или к повреждению изделия. |

| MERCURY | ИНФОРМАЦИЯ ПО ТОКСИЧНОСТИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ ДВИГАТЕЛЯ |
| --- | --- |
| ЭТОТ ДВИГАТЕЛЬ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ПРАВИЛ И НОРМ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОТ ГАЗООБРАЗНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ (ШТАТА) КАЛИФОРНИЯ И ЕРА США (АГЕНТСТВА ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ США) ДЛЯ СУДОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ ЗАЖИГАНИЯ |
| ОБРАТИТЕСЬ К РУКОВОДСТВУ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА В ОТНОШЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ТРЕБУЕМОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕГУЛИРОВКАМ |
| ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ (ПРИ ВКЛЮЧЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ): | НОМЕР СЕРИИ: |
| Л.С. | ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ КУБ.СМ | FEL: ( уровень токсичности выхлопных газов для данной серии) гр кВт/час |
| ОПЕРЕЖЕНИЕ (В ГРАДУСАХ): |
|  | СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ: |
|  | ЗАЗОР: |
| ЗАЗОРЫ КЛАПАНОВ НА ВПУСКНОЙ (ВСАСЫВАЮЩИЙ): ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ (ММ) ВЫПУСКНОЙ: |

oh

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

oti7

ТАБЛИЧКА СЕРТИФИКАЦИИ ПО ЭМИССИИ

Табличка Сертификации по Эмиссии (выхлопным газам) Двигателя

При изготовлении на заводе на двигатель крепится табличка сертификации, указывающая уровни токсичности выхлопных газов двигателя и технические характеристики двигателя, непосредственно относящиеся к уровню токсичности выхлопных газов.

| Скорость Холостых Оборотов Мощность Двигателя в Лошадиных Силах Рабочий Объем Дата Изготовления Зазоры Клапанов (Если Применимы) | Номер Серии Максимально Допустимый Уровень Токсичности Выхлопных Газов для Двигателя Данной Серии Данные Угла Опережения Зажигания i. Рекомендованная Свеча Зажигания & Зазор Свечи |
| --- | --- |

ohd7

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЯЗАННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА

От владельца/рулевого требуется выполнять техническое обслуживание с целью поддержания уровней токсичности выхлопных газов в пределах предписанных стандартов сертификации.

Владелец/рулевой не должен модифицировать двигатель каким-либо путем, который может изменить мощность двигателя или допустить превышение уровней выхлопных газов сверх предварительно установленных на заводе технических данных.

ohd37

ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Перед каждым использованием

- Проверьте уровень масла двигателя (страница 13).

- Проверьте, выключается ли двигатель от задействования стоп-выключателя с вытяжным шнуром.

- Визуально осмотрите топливную систему на предмет нарушений или утечек.

- Проверьте прочность крепления подвесного мотора на транце кормы.

- Проверьте систему рулевого управления на предмет заедания или ослабления компонентов.

- Визуально проверьте крепления стержня тяги рулевого управления на надежность крепления (страница 20).

- Проверьте лопасти гребного винта на предмет повреждения.

После Каждого Использования

- Промойте систему охлаждения подвесного мотора, если он эксплуатировался в соленой воде или в загрязненной воде 
(страница 19).

- Смойте все отложения соли и промойте выпускное отверстие кожуха коробки передач пресной водой, если двигатель эксплуатировался в соленой воде.

Каждые 100 Часов Эксплуатации или Раз в Год, смотря , что наступит раньше.

- Смажьте все точки смазки. Смазывайте чаще, когда эксплуатируете двигатель в соленой воде (страница 22).

- Замените масло двигателя и замените масляный фильтр. Масло следует менять чаще, когда двигатель эксплуатируется в неблагоприятных условиях, как, например, длительное траление/буксировка (страница 23).

- Замените свечи зажигания через первые 100 часов эксплуатации или раз в год. После этого осматривайте свечи зажигания каждые 100 часов или раз в год. Заменяйте свечи зажигания по необходимости (страница 22).

- Визуально осмотрите термостат на предмет коррозии и сломанной пружины. Убедитесь, что термостат полностью перекрывается при комнатной температуре.*

- Проверьте топливный фильтр двигателя на предмет загрязнения (страница 20).

- Проверьте установку угла опережения зажигания.*

- Проверьте анодную защиту против коррозии. Проверяйте чаще, когда эксплуатируете в соленой воде (страница 20).

- Осушите коробку передач (произведите дренаж воды, если она присутствует внутри коробки передач) и замените смазку в коробке передач. (страница 23).

- Смажьте шлицы на приводном валу.*

- Проверьте и отрегулируйте зазоры клапанов, если необходимо.*

- Проверьте жидкость принудительного привода тримма (наклона) (страница 22).

- Осмотрите аккумулятор (страница 20).

- Проверьте регулировку тросов управления.*

- Проверьте зубчатый приводной ремень распределительного вала (страница 22).

- Проверьте затяжку болтов, гаек и других креплений.

Каждые 300 Часов Эксплуатации или раз в Три Года

- Замените крыльчатку водяного насоса (замените раньше, если возникает перегрев двигателя или замечено уменьшение давления воды).*

Перед Длительным Хранением

- Смотрите Процесс Хранения (страница 24).

* Эти пункты должны выполняться квалифицированным уполномоченным дилером.

ohe5

ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

Промывайте внутренние каналы подвесного лодочного мотора пресной проточной водой после каждого использования в соленой, загрязненной или илистой воде. Это поможет предотвратить образование отложений и закупорку внутренних каналов.

ВАЖНО: Во время промывки двигатель должен работать, чтобы открылся термостат, и вода циркулировала  через все каналы.

Примечание: Во время промывания вы можете держать подвесной двигатель наклоненным или в вертикальном рабочем положении.

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
| Чтобы избежать возможной травмы при промывке, снимите гребной винт. Смотрите раздел Замена Гребного Винта. |

- Установите подвесной лодочный мотор либо в рабочее положение (вертикальное), либо в наклонное положение.

- Снимите гребной винт (смотрите раздел Замена Гребного Винта).

- Наденьте водяной шланг на задний штуцер. Не полностью приоткройте водяной кран (максимум на пол-оборота). Не открывайте водяной кран полностью, так как это способствует высокому давлению потока воды.

ВАЖНО: При промывке не давайте двигателю работать на оборотах выше холостых.

- Переключите подвесной мотор на нейтраль. Запустите двигатель и промойте систему охлаждения в течение, по крайней мере, 5 минут. Держите обороты двигателя холостыми.

- Заглушите двигатель. Перекройте воду и удалите шланг. Вновь поставьте гребной винт.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ВЕРХНЕГО ОБТЕКАТЕЛЯ

Снятие

- Откройте задний замок, переместив рычаг вниз.

- Поднимите заднюю часть обтекателя и разъедините передний зацеп.

Установка

Введите в зацепление передний зацеп и наденьте обтекатель назад на уплотнительную прокладку обтекателя.

Нажмите на обтекатель вниз и сместите задний рычаг вверх для запирания.

omi1

УХОД ЗА ВНЕШНЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

- Ваш подвесной лодочный мотор защищен устойчивой эмалью печной сушки. Чаще прочищайте и  покрывайте поверхность воском, применяя специальные судовые очистители и составы для вощения.

ohh20

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ohn1

ОСМОТР АККУМУЛЯТОРА

Аккумулятор следует регулярно осматривать через определенные промежутки времени, чтобы обеспечить надлежащую емкость заряда для запуска двигателя.

ВАЖНО: Прочитайте инструкции по безопасности и техническому обслуживанию, которые приложены к вашему аккумулятору.

- Перед обслуживанием аккумулятора выключите двигатель.

- Добавьте дистиллированной воды по необходимости, чтобы содержать аккумулятор заполненным.

- Убедитесь, что аккумулятор надежно закреплен от смещения.

- Контактные наконечники кабеля аккумулятора должны быть чистыми, надежно зажатыми и правильно подсоединенными в соответствии с полярностью.

- Проследите, чтобы аккумулятор был оборудован изолирующим защитным кожухом для защиты от случайного короткого замыкания контактов аккумулятора.

ohh19

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
| Избегайте серьезных травм или смертельного исхода от воспламенения бензина или взрыва. Тщательно следуйте всем инструкциям техобслуживания топливной системы. При обслуживании любой части топливной системы всегда глушите двигатель и НЕ КУРИТЕ, а также не допускайте присутствия открытого огня или искр в окружающем пространстве. |

Прежде чем обслуживать какую-либо часть топливной системы, остановите двигатель и отсоедините аккумулятор. Полностью осушите топливную систему. Используйте соответствующий контейнер для сбора и хранения топлива. Немедленно вытирайте любые разливы топлива. Материал, использованный для устранения разлива топлива, должен быть утилизован в соответствующем закрытом контейнере. Любые работы по техобслуживанию топливной системы должны проводиться в хорошо вентилируемой зоне. Осмотрите любой законченный узел топливной системы, по которому было проведено техобслуживание, на предмет признаков утечки топлива.

Осмотр Бензопровода

Визуально осмотрите бензопровод и грушу ручной подкачки топлива на предмет трещин, вздутий, утечек, затвердеваний или других признаков износа или повреждения. Если будут обнаружены любые из этих признаков, бензопровод или груша подкачки топлива должны быть немедленно заменены.

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

Топливный фильтр двигателя

Проверьте топливный фильтр на предмет накопления воды или наличие мусора. Если в топливе присутствует вода, удалите смотровой стакан (b) и осушите воду. Если фильтр кажется загрязненным, удалите его и замените.

Снятие

- Прочитайте информацию по техобслуживанию Топливной Системы и Предупреждение на предыдущей странице.

- Выньте весь фильтр целиком из держателя. Придерживайте крышку (а), чтобы удержать ее от проворачивания, и удалите смотровой стакан (b). Перелейте содержимое в соответствующий контейнер.

- Удалите элемент фильтра (с) и замените его, если необходимо.

Установка

- Поместите  элемент фильтра в крышку.

- Установите уплотнительное кольцо (d) в надлежащее положение на смотровом стакане и заверните смотровой стакан рукой плотно в крышку.

- Установите фильтр в сборе обратно в держатель.

ВАЖНО: Произведите визуальный осмотр на предмет утечки топлива из фильтра, накачав топливо в фильтр посредством нескольких сжиманий груши ручной подкачки топлива до твердого состояния.

КРЕПЛЕНИЕ РУЛЕВОЙ СОШКИ К ТРОСУ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

ВАЖНО: Рулевая сошка, которая соединяет трос рулевого управления с подвесным двигателем, должна быть закреплена с применением специального болта с шайбовой головкой ("а" - Деталь Номер 10-90041) и самоконтрящихся гаек с нейлоновыми втулками ("b" & "c" - Деталь Номер 11-34863). Эти самоконтрящиеся гайки никогда не должны заменяться обычными (несамоконтрящимися) гайками, так как их крепление может ослабнуть и гайки могут  слететь от вибрации, освободив и разъединив элементы системы рулевого управления.

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
| В результате разъединения элементов системы рулевого управления, лодка может сделать внезапный полный резкий поворот. Это потенциально опасное действие может привести к падению людей в лодке за борт, подвергая их серьезной травме или смертельному исходу. |

Соедините рулевую сошку с тросом управления при помощи двух плоских шайб (d) и контргайки с нейлоновой вставкой ("b" - Деталь Номер 11-34863). Затягивайте контргайку (b) до тех пор, пока она не сядет плотно, затем отдайте гайку на четверть оборота назад.

Соедините рулевую сошку с двигателем посредством специального болта с шайбовой головкой ("а" - Деталь Номер 10-90041), контргайки ("с" - Деталь Номер 11-34863) и прокладки ("е" - 12-71970). Сначала затяните болт (а) с затягивающим усилием в 20 фунтов на фут (27 Н(м), затем затяните контргайку (с) с усилием в 20 ф.ф (27 Н(м)

АНОД ПРОТИВОКОРРОЗИЙНОЙ ЗАЩИТЫ

Ваш подвесной лодочный мотор имеет противокоррозионную защиту посредством анодов, расположенных в различных местах. Анод помогает защитить подвесной мотор от гальванической коррозии тем, что "жертвует" своим металлом, который медленно разъедается вместо металла подвесного мотора.

Каждый анод требует периодического осмотра, особенно в соленой воде, которая будет усиливать эрозию (разъедание). Чтобы сохранять эту противокоррозионную защиту, всегда заменяйте анод, прежде чем он станет полностью разъеден коррозией. Никогда не закрашивайте и не покрывайте анод защитным покрытием, так как это ослабит эффективность анода.

- Анод устанавливается на нижней (днищевой) части сборки транцевой скобы. Трим-анод (b) также является анодом на кожухе коробки передач диаметром 3-1/4 дюйма (83 мм). Кожух коробки передач диаметром 4-1/4 дюйма (108 мм) имеет три анода. Одним из анодов является трим-анод (b), а два других анода (с) расположены по сторонам.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ohl10

ЗАМЕНА ГРЕБНОГО ВИНТА - КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ДИАМЕТРОМ 3-1/4 ДЮЙМА (83 ММ)

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
| Чтобы предотвратить случайный (непреднамеренный) запуск двигателя и возможность серьезной травмы, причиненной ударом о вращающийся гребной винт, всегда переключайте подвесной мотор в нейтральное положение и отсоединяйте провода свеч зажигания, когда обслуживаете гребной винт. |

- Переключите подвесной мотор в нейтральное (N) положение.

- Снимите провода свеч зажигания, чтобы предохранить двигатель от запуска.

- Разогните согнутые фиксаторы на держателе  гайки гребного винта.

- Поместите деревянный блок между корпусом коробки передач и гребным винтом для удержания гребного винта и снятия гайки гребного винта, отверните гайку.

- Стяните гребной винт прямо с вала. Если гребной винт застрял на валу и не может быть снят, дайте возможность уполномоченному дилеру снять гребной винт.

ЗАМЕНА ГРЕБНОГО ВИНТА - КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ДИАМЕТРОМ 3-1/4 ДЮЙМА (83 ММ) (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

- Покройте вал гребного винта Антикоррозионной Смазкой или Судовой Смазкой с Тефлоном типа 2-4-С фирмы Quicksilver или Mercury Precision Lubricants.

ВАЖНО: Чтобы уберечь втулку гребного винта от коррозии и застревания на валу гребного винта, особенно в соленой воде, всегда наносите покрытие рекомендованной смазки на весь вал гребного винта через рекомендованные промежутки времени и также каждый раз при снятии гребного винта.

- Гребные Винты с Приводной Упорной Втулкой типа Flo-Torque I - Установите переднюю упорную втулку (а), гребной винт (b), фиксатор  гайки гребного винта (с) и гайку гребного винта (d) на вал.

- Гребные Винты с Приводной Упорной Втулкой типа Flo-Torque II - Установите переднюю упорную втулку (а), гребной винт (b), сменную приводную муфту (с), заднюю упорную втулку (d), фиксатор гайки гребного винта (е), и гайку гребного винта (f) на вал.

- Поместите фиксатор гайки гребного винта на шпильки (а). Поставьте деревянный блок между корпусом коробки передач и гребным винтом, и затяните гайку гребного винта с усилием 55 ф.ф. (75 Н(м.), совместив плоские грани гайки с фиксатором гайки гребного винта.

- Закрепите гайку гребного винта, загнув фиксатор (b) вверх по граням на гайке гребного винта.

- Вставьте на место провода свечей зажигания.

ЗАМЕНА ГРЕБНОГО ВИНТА - КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ДИАМЕТРОМ 4-1/4 ДЮЙМА (108 ММ)

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
| Чтобы предотвратить случайный (непреднамеренный) запуск двигателя и возможность серьезной травмы, причиненной ударом о вращающийся гребной винт, всегда переключайте подвесной мотор на нейтральное положение и отсоединяйте проводники свеч зажигания, когда обслуживаете гребной винт. |

- Переключите подвесной мотор в нейтральное (N) положение.

- Снимите провода свеч зажигания, чтобы предотвратить двигатель от запуска.

- Разогните согнутые фиксаторы на держателе гайки гребного винта.

- Поместите деревянный блок между корпусом коробки передач и гребным винтом для удержания гребного винта и снятия гайки гребного винта, отверните гайку.

- Стяните гребной винт прямо с вала. Если гребной винт застрял на валу и не может быть снят, дайте возможность уполномоченному дилеру снять гребной винт.

ЗАМЕНА ГРЕБНОГО ВИНТА - КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ДИАМЕТРОМ 4-1/4 ДЮЙМА (108 ММ) (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

- Покройте вал гребного винта Антикоррозионной Смазкой или Судовой Смазкой с Тефлоном типа 2-4-С фирмы Quicksilver или Mercury Precision Lubricants.

ВАЖНО: Чтобы предотвратить втулку гребного винта от коррозии и застревания на валу гребного винта, особенно в соленой воде, всегда наносите покрытие рекомендованной смазки на весь вал гребного винта через рекомендованные промежутки времени и также каждый раз при снятии гребного винта.

- Гребные Винты с Приводной Упорной Втулкой типа Flo-Torque I - Установите упорную шайбу (а), гребной винт (b), соединительное кольцо (с), упорную втулку (d), фиксатор гайки гребного винта (е), и гайку гребного винта (f) на вал.

- Гребные Винты с Приводной Упорной Втулкой типа Flo-Torque II - Установите переднюю упорную втулку (а), сменную приводную муфту (b), гребной винт (с), упорную втулку (d), фиксатор гайки гребного винта (е), и гайку гребного винта (f) на вал.

- Поместите деревянный блок между корпусом коробки передач и гребным винтом, и затяните гайку гребного винта с усилием 55 ф.ф. (75 Н(м.).

- Закрепите гайку гребного винта, загнув фиксатор в канавки упорной втулки.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ohm16

СВЕЧЙ ЗАЖИГАНИЯ (ОСМОТР И ЗАМЕНА)

Осматривайте свечи зажигания через рекомендованные интервалы времени

- Снимите провода со свечей зажигания, слегка покачивая резиновые колпачки и вытягивая их.

- Выверните свечи зажигания для осмотра. Замените свечу зажигания, если электрод изношен или поверхность изолятора неровная, в трещинах, разломана, ноздреватая или грязная.

- Установите зазор свечи зажигания. Смотрите Таблицу Технических Характеристик в Главе Общая Информация.

- Перед установкой свечей зажигания очистите от грязи посадочные места. Вверните свечи пальцами до упора и затем затяните на четверть оборота или с моментом затяжки в 20 ф.ф. (27 Н(м.).

ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

ВАЖНО: Всегда имейте в наличии запасные предохранители на 20 Ампер типа SFE.

Цепи электрической проводки подвесного лодочного мотора защищены от перегрузки предохранителями. Если перегорит предохранитель, постарайтесь найти и устранить причину перегрузки. Если причина перегрузки не найдена, предохранитель вновь может сгореть.

- Откройте держатель предохранителей и посмотрите на серебристую металлическую полоску внутри предохранителя. Если полоска разомкнута (перегорела) (а), замените предохранитель новым того же номинала.

Предохранители и цепи идентифицируются следующим образом:

- (1) Цепь Данных Шины Устройства SmartCraft - 15 амперный предохранитель

b.	(2) Топливный Насос/Контроль Датчиков/Цепи Топливной  Форсунки - 20-амперный предохранитель типа SFE

c.	(3) Главное Реле/Вспомогательные Устройства - 20 амперный предохранитель

d.	(4) Цепь Катушки Зажигания - 20 амперный предохранитель

е.	Запасной 20-амперный предохранитель

goh95

omd2

ОСМОТР ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА

- Осмотрите зубчатый ремень распределительного вала и замените его у официального дилера, если будут обнаружены любые из следующих состояний

a.	Трещинки в основе ремня или у основания зубцов ремня

- Чрезмерный износ у корней (оснований) зубцов

- Резиновая часть разбухла от масла

- Поверхность ремня неровная и шершавая

- Следы износа на кромках или внешней поверхности ремня.

ТОЧКИ СМАЗКИ

Смазывайте Точку Смазки 1 Антикоррозионной Смазкой или Судовой Смазкой с Тефлоном типа 2-4-С фирмы Quicksilver или Mercury Precision Lubricants.

- Вал Гребного Винта - Смотрите раздел Замена Гребного Винта в отношении снятия и установки гребного винта. Покрывайте всю поверхность вала гребного винта смазкой, чтобы предотвратить втулку гребного винта от коррозии и застревания на валу.

Смазывайте Точки Смазки со 2 по 5 Судовой Смазкой с Тефлоном типа 2-4-С или Специальной Смазкой 101 фирмы Quicksilver или Mercury Precision Lubricants.

- Поворотный Кронштейн - Смазывайте через штуцер

- Рычаг Поддержки (Упора) Наклона - Смазывайте через штуцер

- Труба Наклона - Смазывайте через штуцер.

ТОЧКИ СМАЗКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

- Штуцер Смазки Троса Рулевого Управления (если оборудован) - Вращайте штурвал, чтобы полностью втянуть конец троса рулевого управления (а) в трубу наклона подвесного мотора. Смазывайте через штуцер (b).

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
| Конец троса рулевого управления должен быть полностью втянут в трубу наклона подвесного мотора, прежде чем добавлять смазку. Добавление смазки через штуцер, когда трос рулевого управления полностью вытянут, может привести к тому, что трос рулевого управления станет гидравлически заблокирован. Гидравлически заблокированный трос рулевого управления может привести к потере рулевого управления, результатом чего может быть серьезная травма или смертельный исход. |

Смазывайте Точку Смазки 6 легким маслом малой плотности (вязкости)

6	Оси Поворота Сошки Рулевого Управления - Смазывайте оси.

ohp3

ПРОВЕРКА ЖИДКОСТИ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПРИВОДА ТРИММА

- Поднимите подвесной лодочный мотор полностью в верхнее положение и задействуйте упорный замок.

- Снимите заглушку с отверстия заполнения и проверьте уровень жидкости. ОН должен быть вровень с нижним краем отверстия для заполнения. Добавьте Специальную Жидкость для Принудительного Привода Тримма & Привода Рулевого Управления фирмы Quicksilver или Mercury Precision Lubricants. Если ее нет в наличии, используйте автомобильную жидкость для автоматической трансмиссии (ATF).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

oml13

ЗАМЕНА МАСЛА ДВИГАТЕЛЯ

Объем Масла в Двигателе

3 кварты США (3,0 литра)

Процедура Замены Масла

- Поднимите подвесной лодочный мотор в положение транспортировки.

- С помощью рулевого устройства поверните подвесной мотор так, чтобы дренажное (сливное) отверстие (а) было обращено вниз. Снимите дренажную (сливную) пробку и слейте масло из двигателя в соответствующий контейнер (поддон). Смажьте прокладку дренажной пробки маслом и вновь поставьте ее на место.

ЗАМЕНА МАСЛА ДВИГАТЕЛЯ

Смена Масляного Фильтра

- Подложите тряпку или полотенце вниз под масляный фильтр, чтобы она впитывала пролившееся масло.

- Отверните масляный фильтр поворотом фильтра влево (а).

- Очистите посадочное место фильтра. Нанесите тонкий слой чистого масла на прокладку фильтра. Не используйте смазку для этой цели. Заверните новый фильтр, пока он не коснется посадочного места, затем затяните его еще на 3/4 оборота или на 1 оборот.

Наполнение Маслом

- Удалите пробку заливного отверстия (с) и добавьте масло до надлежащего эксплуатационного (рабочего) уровня.

- Дайте двигателю поработать пять минут на холостых оборотах и проверьте двигатель на предмет утечек. Остановите двигатель и проверьте уровень масла масляным щупом. Добавьте мало, если это необходимо.

СМАЗКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ - ДЛЯ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ДИАМЕТРОМ 3-1/4 ДЮЙМА (83 ММ)

При добавлении или замене масла в коробке передач проведите визуальную проверку на предмет присутствия воды в масле. Если присутствует вода, она может отстояться в редукторе и будет сливаться  перед тем, как пойдет масло, или же она может смешаться со смазочным материалом, придав смазке молочный оттенок. Если будет замечена вода, дайте возможность вашему дилеру проверить коробку передач. Присутствие воды в смазке может привести к преждевременному выходу из строя редуктора или, при минусовых температурах, привести к образованию льда внутри и повреждению коробки передач.

Осмотрите слитое масло коробки передач на предмет присутствия металлических частиц. Небольшое количество очень мелких металлических частичек указывает на нормальный износ привода. Чрезмерное количество металлических наполнителей или металлических частиц большего размера может указывать на ненормальный (повышенный) износ, в этом случае следует проверить коробку передач у уполномоченного дилера.

Слив Масла Из Коробки Передач

- Расположите подвесной мотор в вертикальном рабочем положении.

- Под подвесным мотором расположите поддон.

- Удалите пробку вентиляционного отверстия (а) и пробку наполнения /дренажа (d) и слейте масло.

ohv4

Объем Смазочного Материала Коробки Передач

Объем смазки коробки передач составляет приблизительно 11,5 жидких унций (440 миллилитров).

СМАЗКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ - ДЛЯ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ДИАМЕТРОМ 3-1/4 ДЮЙМА (83 ММ)

Проверка Уровня Смазочного материала Коробки Передач и Добавление Смазки в Коробку Передач

- Установите подвесной лодочный мотор в вертикальное рабочее положение.

- Удалите пробку вентиляционного отверстия (а).

- Вставьте тюбик со смазочным материалом (b) в отверстие для наполнения и добавляйте смазочный материал до тех пор, пока он не появится из вентиляционного отверстия (с).

ВАЖНО: Замените уплотнительные шайбы (прокладки), если они повреждены.

- Прекратите добавлять смазочный материал. Поставьте назад пробку вентиляционного отверстия и уплотнительную шайбу (а), прежде чем удалять тюбик со смазкой.

- Выньте тюбик со смазкой и вновь поставьте очищенную пробку наполнения/дренажа (d).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Смазка коробки передач - для коробки передач диаметром 4-1/4 дюйма (108 мм)

При добавлении или замене масла коробки передач проведите визуальную проверку на предмет присутствия воды в смазке. Если присутствует вода, она может отстояться в редукторе и будет сливаться перед тем, как пойдет масло, или же она может смешаться со смазочным материалом, придав смазке молочный оттенок. Если будет замечена вода, дайте возможность вашему дилеру проверить коробку передач. Присутствие воды в смазке может привести к преждевременному выходу из строя редуктора или, при минусовых температурах, привести к образованию льда внутри и повреждению коробки передач.

Осмотрите слитую смазку коробки передач на предмет присутствия металлических частиц. Небольшое количество очень мелких металлических частичек указывает на нормальный износ привода. Чрезмерное количество металлических наполнителей или металлических частиц большего размера (чешуек) может указывать на ненормальный (повышенный) износ, в этом случае следует проверить коробку передач у уполномоченного дилера.

Слив Масла Из Коробки Передач

- Расположите подвесной мотор в вертикальном рабочем положении.

- Под подвесным мотором расположите поддон.

- Удалите пробку вентиляционного отверстия и пробку наполнения/дренажа и слейте смазку.

ohv18

Объем Смазочного Материала Коробки Передач

Объем смазки коробки передач составляет приблизительно 24 жидких унций (710 миллилитров).

oto1

Рекомендация по Смазочному Материалу Коробки Передач

Высококачественный Смазочный Материал для Трансмиссий марки Mercury или Quicksilver, или High Performance Gear Lube.

СМАЗКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ - ДЛЯ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ДИАМЕТРОМ 4-1/4 ДЮЙМА (108 ММ)

Проверка Уровня Смазочного материала Коробки Передач и Добавление Смазки в Коробку Передач

- Установите подвесной лодочный мотор в вертикальное рабочее положение.

- Удалите пробку переднего вентиляционного отверстия (а) и пробку заднего вентиляционного отверстия (b).

- Вставьте тюбик со смазочным материалом (c) в отверстие для наполнения и добавляйте смазочный материал до тех пор, пока он не появится из переднего вентиляционного отверстия (d). В этот момент установите назад пробку переднего вентиляционного отверстия и уплотнительную шайбу (а).

- Продолжайте добавлять смазочный материал до тех пор, пока он не появится из заднего вентиляционного отверстия (е).

- Прекратите добавлять смазку. Поставьте назад пробку заднего вентиляционного отверстия и уплотнительную шайбу (b), прежде чем удалять тюбик со смазочным материалом.

- Удалите тюбик со смазкой, и вновь поставьте очищенную наполнительную/дренажную пробку и уплотнительную шайбу (f).

ohr1

ПОДВЕСНОЙ ЛОДОЧНЫЙ МОТОР, ПОГРУЖЕННЫЙ В ВОДУ (ПОПАВШИЙ ПОД ВОДУ, ЗАТОПЛЕННЫЙ)

Затопленный подвесной мотор потребует сервисного обслуживания у уполномоченного дилера в пределах нескольких часов после того, как его достанут из воды. Это незамедлительное внимание и обслуживание сервисным дилером необходимо сразу же, как только двигатель вновь будет подвержен влиянию атмосферного воздуха, чтобы свести к минимуму повреждение двигателя от внутренней коррозии.

oh

ХРАНЕНИЕ

oia1

ПОДГОТОВКА К ХРАНЕНИЮ

Главным соображением при подготовке вашего подвесного лодочного мотора к хранению является защита его от ржавчины, коррозии и повреждений, вызванных оставшейся внутри замерзшей водой.

Следует придерживаться следующих процедур подготовки к хранению, чтобы подготовить ваш подвесной мотор к межсезонному хранению или для длительного хранения (два месяца и более).

|  | ОСТОРОЖНО |
| --- | --- |
| Никогда не запускайте подвесной мотор или никогда не давайте подвесному мотору работать (даже на несколько мгновений) без циркуляции воды через водозаборное отверстие в кожухе коробки передач, чтобы предотвратить повреждение водяного насоса (работающего всухую) или предотвратить перегрев двигателя. |

oib19

Топливная система

ВАЖНО: Бензин, содержащий спирт (этанол или метанол), может вызвать образование кислот во время хранения, и может повредить топливную систему. Если используемый бензин содержит спирт, то рекомендуется слить как можно больше оставшегося бензина, насколько это возможно, из топливного бака, дистанционного бензопровода, и топливной системы двигателя.

Заполните топливный бак и топливную систему двигателя обработанным (стабилизированным, т.е., со специальными антикоррозийными и другими присадками) топливом, чтобы предотвратить образование смолистых отложений. Поступайте согласно следующим инструкциям.

- Переносной Топливный Бак - Залейте требуемое количество Стабилизатора Бензина (следуйте инструкциям на канистре) в топливный бак. Покачайте топливный бак взад-вперед, чтобы перемешать стабилизатор с топливом.

- Стационарный Топливный Бак - Налейте требуемое количество Стабилизатора Бензина (следуйте инструкциям на канистре) в отдельную канистру и смешайте приблизительно с одним литром бензина. Залейте эту смесь в топливный бак.

- Снимите смотровой стакан топливного фильтра и слейте его содержимое в подходящий сосуд. Смотрите Главу Техническое Обслуживание в отношении снятия и установки фильтра. Добавьте 3 куб.см. (1/2 чайных ложки) стабилизатора бензина в смотровой стакан топливного фильтра и вновь установите его.

- Опустите подвесной лодочный мотор в воду или подсоедините промывочное приспособление для циркуляции холодной воды. Дайте двигателю поработать в течение 15 минут, чтобы дать возможность обработанному топливу заполнить топливную систему двигателя.

oic4

Защита Внешних Компонентов Подвесного Мотора

- Смажьте все компоненты подвесного мотора, перечисленные в Графике Техосмотров и Техобслуживания.

- Устраните какие-либо царапины на краске. Обратитесь к вашему дилеру за краской для ликвидации дефектов окраски.

- Распылите состав Предохранителя от Коррозии марки Quicksilver или Mercury Precision Lubricants на внешние металлические поверхности (кроме анодов защиты от коррозии).

oid3

Защита Внутренних Компонентов/Деталей Двигателя

- Выверните свечи зажигания и впрысните небольшое количество моторного масла внутрь каждого цилиндра.

- Несколько раз проверните маховик рукой, чтобы распределить масло в цилиндрах. Вновь заверните свечи зажигания.

- Смените масло двигателя.

oie1

Коробка Передач

- Слейте смазку и вновь заполните коробку передач смазочным материалом (смотрите процедуру техобслуживания).

oif3

Положение Подвесного Лодочного Мотора при Хранении

Храните подвесной мотор в прямом (вертикальном) положении, чтобы дать воде стечь из подвесного мотора.

|  | ОСТОРОЖНО |
| --- | --- |
| Если подвесной лодочный мотор хранится в наклоненном (повернутом) положении при минусовых температурах, то вода охлаждения, оставшаяся внутри, или дождевая вода, которая могла попасть внутрь через выпускное отверстие гребного винта в кожухе коробки передач, может замерзнуть и причинить повреждение подвесному мотору. |

oig1

Хранение Аккумулятора

- Следуйте инструкциям завода-изготовителя аккумулятора в отношении хранения и заряда аккумулятора.

- Снимите аккумулятор с лодки и проверьте уровень электролита в аккумуляторе. Зарядите аккумулятор, если необходимо.

- Храните аккумулятор в прохладном сухом месте.

- Периодически проверяйте уровень электролита и подзаряжайте аккумулятор во время хранения.

oj

НАХОЖДЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ojb4

1	СТАРТЕР МОТОРА НЕ ВРАЩАЕТ КОЛЕНВАЛ ДВИГАТЕЛЯ (МОДЕЛИ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СТАРТЕРОМ)

Возможные Причины

- Перегоревший 20-амперный предохранитель в цепи стартера (карбюраторные Модели) или в цепи главного реле питания/цепи вспомогательных устройств (Модели с EFI - электронным инжекторным впрыском топлива). Смотрите Главу Техническое Обслуживание.

- Подвесной мотор не переключен в нейтральное положение.

- Разряженный (слабый) аккумулятор, или ослабленные или корродированные контактные наконечники аккумулятора.

- Неисправность замка зажигания.

- Неисправность электропроводки или электрического соединения.

- Неисправен мотор стартера или соленоид стартера.

2	ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ

Возможные причины

- Стоп-выключатель с вытяжным шнуром не находится в положении РАБОТА.

- Неправильная процедура запуска. Смотрите Главу Эксплуатация.

- Старый или загрязненный бензин.

- Двигатель перенасыщен топливом (свечи залиты топливом). Смотрите Главу Эксплуатация.

- Топливо не поступает в двигатель.

- Топливный бак пуст.

- Топливный вентиляционный клапан не открыт или засорен.

- Бензопровод отсоединен или пережат (перекручен).

- Груша подкачки топлива не сжимается (не сдавливается)

- Обратный клапан груши подкачки топлива неисправен.

- Засорен топливный фильтр. Смотрите Главу Техническое Обслуживание.

- Отказ топливного насоса.

- Засорен фильтр топливного бака.

- Сгоревший 20-амперный предохранитель (Модели EFI). Смотрите Главу Техническое Обслуживание.

- Отказ компонента системы зажигания.

- Неисправность электропроводки или электрического соединения.

- Свечи зажигания загрязнены или дефекты. Смотрите Главу Техническое Обслуживание.

3	ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ НЕУСТОЙЧИВО

Возможные Причины

- Низкое давление масла. Проверьте уровень масла.

- Свечи зажигания загрязнены или дефекты. Смотрите Главу Техническое Обслуживание.

- Неправильные установки и регулировки.

- Ограничена подача топлива в двигатель.

- Засорен топливный фильтр двигателя. Смотрите Главу Техническое Обслуживание.

- Засорен фильтр топливного бака.

- Бензопровод скручен или пережат.

- Отказ топливного насоса.

- Отказ компонента системы зажигания.

- Отказ компонента инжекторной топливной системы (Модели EFI).

- ПОТЕРЯ МОЩНОСТИ

Возможные Причины

- Низкое давление масла. Проверьте уровень масла.

- Дроссель газа открыт не полностью.

- Поврежденный или несоответствующий гребной винт.

- Неправильная установка угла опережения зажигания (или впрыска топлива), неправильные регулировки или установки.

- Лодка (катер) перегружена или груз неправильно распределен.

- Чрезмерное количество воды в трюме/днищевой части.

- Днище лодки грязное или повреждено.

- АККУМУЛЯТОР НЕ ДЕРЖИТ ЗАРЯДА

Возможные Причины

- Ослабли крепления контактных наконечников или они корродированы.

- Низкий уровень электролита в аккумуляторе.

- Изношенный аккумулятор или аккумулятор недостаточной емкости.

- Чрезмерное использование (нагрузка) вспомогательных устройств.

- Неисправный выпрямитель, генератор, или регулятор (стабилизатор) напряжения.

or

СЕРВИСНАЯ (ТЕХНИЧЕСКАЯ) ПОМОЩЬ ВЛАДЕЛЬЦУ

eor6

МЕСТНАЯ РЕМОНТНАЯ СЛУЖБА

В случае возникновения необходимости сервисного техобслуживания/ремонта отдавайте ваш подвесной лодочный мотор вашему местному уполномоченному дилеру. Только у него есть квалифицированные механики, знание и опыт, специальные инструменты и оборудование, и оригинальные (подлинные) запасные части и аксессуары для надлежащего обслуживания вашего двигателя, если появится необходимость. Он лучше всего знает ваш двигатель.

eor2

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ НАХОЖДЕНИИ ВДАЛИ ОТ (ВАШЕГО) ДОМА.

Если вы находитесь вдалеке от вашего местного дилера, и возникла необходимость в обслуживании, свяжитесь с ближайшим уполномоченным дилером. Обратитесь к Желтым Страницам телефонного справочника. Если по какой-либо причине вы не можете добиться технического обслуживания, свяжитесь с ближайшим Сервисным Центром/Судовым Техническим Офисом фирмы Mercury Marine (International).

or7

ЗАПРОСЫ/СПРАВКИ ПО ЗАПАСНЫМ ЧАСТЯМ И АКСЕССУАРАМ (ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ)

Все запросы, касающиеся оригинальных запасных частей и аксессуаров, следует направлять непосредственно вашему местному уполномоченному дилеру. У дилера есть необходимая информация по заказу запчастей и аксессуаров для вас. При запросе/заказе на запасные части и аксессуары дилеру потребуется модель и серийный номер для того, чтобы заказать правильные соответствующие запчасти.

eor4

СЕРВИСНАЯ ПОМОЩЬ

Для вашего дилера и для нас очень важно, чтобы вы были удовлетворены вашим подвесным лодочным мотором. Если у вас когда-либо возникнут проблемы, вопросы или заботы в отношении вашего подвесного лодочного мотора, свяжитесь с вашим дилером или любой Уполномоченной Фирмой/Агентством. Если потребуется дополнительная помощь, предпримите следующие шаги.

- Переговорите с коммерческим директором или менеджером по обслуживанию потребителей уполномоченной фирмы/агентства. Если это уже сделано, тогда свяжитесь с владельцем уполномоченной фирмы/агентства.

- Если у вас есть вопрос, проблема или забота, которые не могут быть разрешены вашей дилерской фирмой, пожалуйста, свяжитесь с Отделом Технического Обслуживания фирмы Mercury Marine (International), отделением Судовых Силовых Установок фирмы или с Сервисным Центром фирмы-поставщика в отношении помощи. Они будут работать с вашей дилерской фирмой, чтобы разрешить все проблемы.

Для сервисного центра будет нужна следующая информация:

- Ваше имя и адрес

- Дневной номер телефона (по которому вам можно позвонить днем)

- Модель и серийный номер вашего подвесного лодочного мотора

- Название и адрес вашей дилерской фирмы

- Суть проблемы

Сервисные Центры фирмы Mercury Marine перечислены на следующей странице.

# Text boxes

стоп

пуск

Любезно предоставлено компанией ABYC

передний ход

нейтраль

задний

ход

задний

ход

передний ход

нейтраль

ПУСК

выкл

вкл.

пуск

ПУСК

нейтраль

нейтраль

нейтраль

нейтраль

нейтраль

пуск

стоп